РОСГИДРОМЕТ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ

БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

«ЦЕНТРАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПО ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИИ

И МОНИТОРИНГУ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ»

(ФГБУ «Центральное УГМС»)

БЮЛЛЕТЕНЬ ЗАГРЯЗНЕНИЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ МОСКОВСКОГО РЕГИОНА

2016 год

|  | Москва, 2017 |  |
| --- | --- | --- |

( Федеральное государственное бюджетное учреждение «Центральное управление по               гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды»

СОСТОЯНИЕ ЗАГРЯЗНЕНИЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ

СРЕДЫ МОСКОВСКОГО

РЕГИОНА

Ежегодный сборник информационно-справочных материалов

2016

# Издается с апреля 1968 г.

АДРЕС РЕДАКЦИИ: 127055, г. Москва, ул. Образцова, 6

Тел.: 8(495)684-80-99

Факс: 8(495)684-83-11

e-mail: moscgms-aup@mail.ru

сайт: www.ecomos.ru

Главный редактор Начальник ФГБУ «Центральное УГМС» В.М. Трухин

Редакционная коллегия Заместитель начальника ЦМС Т.Б. Трифиленкова Начальник ОИМ Е.С. Ерёменко Начальник ОМПВ О.Д. Маркина Начальник ОРМ Н.Н. Костогладова

Тираж 32 экз.

Размещение рекламы: С предложениями обращаться по телефону 8(495)688-94-79

Сборник рассылается по заявкам, в розничную продажу не поступает.

С О Д Е Р Ж А Н И Е

| 1. ВВЕДЕНИЕ | 4 |
| --- | --- |
| 2. основные термины и сокращения | 5 |
| 3. ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ О СЕТИ НАБЛЮДЕНИЙ | 7 |
| 3.1. Сеть наблюдений за загрязнением атмосферного воздуха | 8 |
| 3.2. Сеть наблюдений за загрязнением поверхностных вод | 10 |
| 3.3. Сеть наблюдений за радиационным загрязнением | 11 |
| 4. Состояние ЗАГРЯЗНЕНИЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ НА ТЕРРИТОРИИ МОСКОВСКОГО РЕГИОНА В 2016 гОДу | 12 |
| 4.1.состояние загрязнения атмосферного воздуха | 12 |
| 4.1.1. характеристика загрязнения воздуха в г. Москве | 14 |
| 4.1.2. характеристика загрязнения воздуха в городах московской области | 20 |
| 4.1.3. периоды неблагоприятных метеорологических условий (НМУ) рассеивания примесей | 37 |
| 4.1.4. Высокое и экстремально высокое загрязнение атмосферного воздуха | 42 |
| 4.2. Состояние загрязнения поверхностных вод | 42 |
| 4.2.1. Состояние загрязнения поверхностных вод московского региона | 42 |
| 4.2.2. Высокое и экстремально высокое загрязнение поверхностных вод | 46 |
| 4.3. Характеристика радиационной обстановки | 47 |

# 1. ВВЕДЕНИЕ

В соответствии с Федеральным законом от 19.07.1998 года №113-ФЗ «О гидрометеорологической службе» деятельность ФГБУ «Центральное УГМС» направлена на обеспечение потребностей государства, юридических и физических лиц в гидрометеорологической информации  и информации о состоянии природной среды, ее загрязнении.

На основе регулярных наблюдений осуществляется оценка и прогноз состояния загрязнения атмосферы и поверхностных вод, готовятся документы, в которых содержатся обобщенные сведения об уровнях загрязнения атмосферы и поверхностных вод за длительный период. Значение информации о состоянии загрязнения атмосферы и поверхностных вод возрастает также  в связи с необходимостью учета в проектных разработках данных о фоновых концентрациях загрязняющих веществ, расчет и выдача которых, выполняется                          ФГБУ «Центральное УГМС».

В данном Бюллетене по результатам анализов 138,2 тыс. проб атмосферного воздуха,  801 проба поверхностных вод, 6222 измерений мощности амбиентного эквивалента дозы излучения (МАЭД), 1830 измерений радиоактивных выпадений из атмосферы и 366 отборов методом ВФУ дается: характеристика загрязнения атмосферного воздуха и поверхностных вод вредными веществами; оценка степени загрязнения атмосферного воздуха в городах, где проводились наблюдения; оценка качества воды водотоков и водоемов; тенденция изменений уровня загрязнения атмосферного воздуха и качества воды водотоков и водоемов; уровень радиационного загрязнения атмосферы.

Данные, приведенные в Бюллетене, позволяют:

- повысить эффективность природоохранных мероприятий на городском и региональном уровнях;

- снизить уровень риска для населения, связанный с загрязнением атмосферного воздуха и поверхностных вод;

- уменьшить экономические потери городского хозяйства;

- разработать приоритетные мероприятия по снижению уровня загрязнения воздушного бассейна городов и отдельных водоемов;

- снизить социальную напряженность при условии открытого информирования о складывающейся экологической ситуации и разъяснении имеющихся проблем.

Исходя из вышесказанного, Бюллетень предназначен для администраций и руководителей городских организаций тех городов, в которых ФГБУ «Центральное УГМС» проводит наблюдения за загрязнением атмосферного воздуха, поверхностных вод, радиации. Сборник также будет полезен для природоохранных организаций, крупных производственных организаций, которые могут использовать информацию в своей работе, общественным и учебным организациям, СМИ и отдельным гражданам.

# 2. ОСНОВНЫЕ ТЕРМИНЫ И СОКРАЩЕНИЯ

Показатели качества воздуха

Загрязнение атмосферы определяется по значениям концентраций примесей. Степень загрязнения атмосферы примесями оценивается при сравнении концентрации со значениями ПДК (предельно допустимая концентрация).

ПДК – предельно допустимая концентрация загрязняющего вещества в атмосферном воздухе – концентрация, не оказывающая в течение всей жизни прямого или косвенного неблагоприятного действия на настоящее или будущие поколения, не снижающая работоспособности человека, не ухудшающая его самочувствия и санитарно-бытовых условий жизни. Величины ПДК приведены в мг вещества на 1 м3 воздуха (мг/м3).

ПДК м.р. – максимально разовая ПДК, в основе установления которой лежит рефлекторное действие при кратковременном воздействии вредных веществ. Под рефлекторным действием понимается реакция со стороны рецепторов верхних дыхательных путей – ощущение запаха, раздражение слизистых оболочек, задержка дыхания и т.д.

ПДК с.с. – среднесуточная ПДК, устанавливается с целью предупреждения развития резорбтивного действия. Под резорбтивным действием понимают возможность развития общетоксических, гонадотоксических, эмбриотоксических, мутагенных, канцерогенных и других эффектов, возникновение которых зависит не только от концентрации вещества в воздухе, но и длительности вдыхания воздуха.

Для оценки степени загрязнения атмосферы используются три показателя качества воздуха: индекс загрязнения атмосферы – ИЗА, стандартный индекс – СИ и наибольшая повторяемость превышения ПДК – НП.

ИЗА – комплексный индекс загрязнения атмосферы, учитывающий несколько примесей.  Величина ИЗА рассчитывается по значениям среднегодовых концентраций примесей. Поэтому ИЗА характеризует уровень хронического, длительного загрязнения воздуха.

СИ – стандартный индекс – наибольшая, измеренная за короткий период времени, концентрация примеси, деленная на ПДК м.р. Она определяется из данных наблюдений на посту за одной примесью или на всех постах за всеми примесями.

НП – наибольшая повторяемость (в процентах) превышения ПДК м.р. любым веществом в городе.

В соответствии с существующими методами оценки уровень загрязнения считается:

- низким при ИЗА от 0 до 4, СИ от  0 до 1, НП= 0%;

- повышенным при ИЗА от 5 до 6, СИ от 2 до 4, НП от 1 до  19%;

- высоким при ИЗА от 7 до 13, СИ от 5 до  10, НП от 20 до  49%;

- очень высоким при ИЗА ( 14, СИ > 10,  НП > 50%.

Если ИЗА, СИ и НП попадают в разные градации, то степень загрязнения атмосферы оценивается по ИЗА.

Согласно Изменению № 11 ГН 2.1.6.1338-03 «Предельно допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест» максимальная разовая величина ПДК формальдегида равна 0,050 мг/м3, среднесуточная – 0,010 мг/м3, класс опасности – 2. Постановление вступило в силу одновременно на всей территории РФ с 25.07.2014 г.

Согласно Постановлению Главного государственного санитарного врача РФ № 3 от 12 января 2015г. «О внесении изменения в ГН 2.1.6.1338-03» среднесуточная величина ПДК гидроксибензола (фенола) принимается равной 0,006 мг/м3, максимальная разовая величина ПДК сохраняется равной              0,01 мг/м3, класс опасности – второй – остается без изменения. Постановление вступило в силу одновременно на всей территории РФ с 22.02.2015 г.

Показатели качества  поверхностных вод суши

поверхностных вод суши:

Предельно допустимая концентрация (ПДК) веществ в воде – концентрация вещества в воде, выше которой вода непригодна для одного или нескольких видов пользования (ГОСТ 27065-86).

Удельный комбинаторный индекс загрязненности воды (УКИЗВ) – относительный комплексный показатель степени загрязненности поверхностных вод. Условно оценивает в виде безразмерного числа долю загрязняющего эффекта, вносимого в общую степень загрязненности воды, обусловленную одновременным присутствием ряда загрязняющих веществ, в среднем одним из учтенных при расчете комбинаторного индекса ингредиентов и показателей качества воды (РД 52.24.643-2002).

ВЗ – высокое загрязнение природной среды

Для атмосферного воздуха: содержание одного или нескольких веществ, превышающее максимальную разовую концентрацию ПДК в 10 и более раз.

Для поверхностных вод суши:

- максимальное разовое содержание для нормируемых веществ 1-2 класса опасности в концентрациях, превышающих ПДК от 3 до 5 раз, для веществ 3-4 класса опасности – от 10 до 50 раз (для нефтепродуктов,  фенолов, соединений  меди, железа и марганца – от 30 до 50 раз), величина биохимического потребления кислорода  (БПК5) - от 10 до 40 мг О2/л, снижение концентрации  растворённого кислорода - до значений от 3 до 2 мг/л; покрытие плёнкой  (нефтяной, масляной или другого происхождения)  от 1/4 до 1/3 поверхности водного объекта при его обозримой площади до            6 км2;

- покрытие плёнкой поверхности водного объекта на площади от 1 до 2 км2 при его обозримой площади более 6 км2.

- ХПК – химическое потребление кислорода.

Для радиоактивного загрязнения природной среды:

- мощность амбиентного эквивалента дозы гамма-излучения  на местности,  измеренная на высоте 1 м от поверхности  земли, превысила среднемесячное значение за истекший месяц на данном пункте на  величину 5 сигма  (();

- 10 - кратное  увеличение суммарной бета-активности выпадений радиоактивных веществ и 5 -кратное увеличение  концентрации суммарной бета-активности  приземного слоя воздуха, по данным вторых измерений на 5-е сутки после отбора проб по сравнению со среднесуточными значениями за предыдущий  месяц.

ЭВЗ – экстремально высокое загрязнение природной среды

Для атмосферного воздуха:

- содержание одного или нескольких  веществ, превышающее максимальную разовую предельно допустимую концентрацию (ПДК):

- в 20-29 раз при сохранении этого уровня более 2-х суток;

- в 30-49 раз при сохранении этого уровня от  8 часов и  более;

- в  50 и более раз;

- визуальные и органолептические признаки:

- появление устойчивого, не свойственного данной местности (сезону) запаха;

- обнаружение влияния воздуха на органы чувств человека – резь в глазах, слезотечение, привкус во рту, затруднённое дыхание и др.;

- выпадение подкрашенных дождей и других атмосферных осадков, появление осадков со специфическим запахом или несвойственным привкусом.

Для поверхностных вод суши:

- максимальное разовое содержание для нормируемых веществ 1-2 класса опасности в концентрациях,  превышающих ПДК в 5 и более раз, для веществ 3-4 класса опасности – в 50 и более раз;

- появление запаха вод интенсивностью более 4 баллов, не свойственного воде ранее;

- покрытие плёнкой (нефтяной, масляной или другого происхождения)  более  1/3 поверхности водного объекта при его обозримой площади до 6 км2;

- покрытие пленкой поверхности водного объекта на площади 2 и более км2 при его обозримой площади более 6 км2;

- увеличение биохимического потребления кислорода (БПК5) свыше 40 мгО2/л;

- массовая гибель моллюсков, раков, рыб, других  водных организмов и водной растительности;

- снижение содержания растворённого кислорода до значения 2 мг/л и менее.

Для радиоактивного загрязнения природной среды:

- мощность амбиентного эквивалента дозы гамма-излучения на местности, измеренная на высоте 1 м от поверхности земли, составила 60 мкР/ч и более;

- концентрация суммарной бета-активности в атмосферном воздухе по данным первых измерений (через одни сутки после окончания отбора проб) превысила 3700х10-5 Бк/м3;

- суммарная бета-активность выпадений по результатам первых измерений (через одни сутки после отбора проб) превысила 110 Бк/м2 в сутки.

# 3. ОСНОВНЫЕ  СВЕДЕНИЯ О СЕТИ НАБЛЮДЕНИЙ

Федеральное государственное бюджетное учреждение «Центральное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» (ФГБУ «Центральное УГМС») является учреждением специально уполномоченным Росгидрометом на осуществление функций в области гидрометеорологии и мониторинга окружающей среды в Москве, на территории Московской, Владимирской, Ивановской, Калужской, Костромской, Рязанской, Смоленской, Тверской, Тульской и Ярославской областей.

Мониторинг состояния окружающей среды, осуществляемый ФГБУ «Центральное УГМС» в московском регионе, включает:

- наблюдения за уровнем загрязнения атмосферы, поверхностных вод, почв и радиоактивности на Государственной сети наблюдений (ГСН);

- оценку и анализ уровня загрязнения и его изменений под влиянием хозяйственной деятельности и метеорологических условий;

- прогноз уровня загрязнения природных сред (в том числе и радиоактивности) на базе анализа данных наблюдений.

Рисунок 1 – Сеть наблюдения за загрязнением атмосферного воздуха, поверхностных вод  и радиационной обстановки ФГБУ «Центральное УГМС» на территории московского региона

3.1. Сеть наблюдений за  загрязнением атмосферного воздуха

Рисунок 2 – Схема расположения постов наблюдения

за загрязнением атмосферного воздуха на территории г. Москва

| Таблица 1 – Адреса постов наблюдения за загрязнением атмосферного воздуха на территории московского региона |
| --- |
| г. Москва |
| Округ | № поста | Адрес |
| ЦАО | 2 | Ср. Овчинниковский пер., 1/13 |
|  | 18 | Б. Сухаревский пер., 21-23 |
| САО | 28 | Долгопрудная ул., 13 |
|  | 19 | Бутырская ул., 89 |
| СВАО | 1 | ВВЦ |
|  | 22 | Полярная ул., 10 |
| ВАО | 33 | Ивантеевская ул., 4/1 |
| ЮВАО | 21 | 4-й Вешняковский пр., 8 |
|  | 23 | Шоссейная ул., 36 |
| ЮАО | 20 | Варшавское ш., 32 |
|  | 27 | Чертановская ул., 21 |
|  | 35 | Шипиловская ул., 64 |
|  | 38 | Братеевская ул., 27 |
| ЗАО | 34 | Можайское ш., 20, корп. 2 |
| СЗАО | 25 | Народного Ополчения ул., 21 |
|  | 26 | Туристская ул., 19 |
| ЮЗАО | 41 | Литовский бульвар, д. 26 |
| Московская область |
| Город | № поста | Адрес |
| Воскресенск | 1 | Зелинская ул., 16 |
|  | 4 | Калинина ул., 54Б |
| Дзержинский | 1 | Лермонтова ул., 23 |
| Клин | 1 | Волоколамское ш., 23 |
|  | 6 | Левонабережная ул. |
|  | 7 | Чайковского ул., 64А |
| Коломна | 5 | Гагарина ул., 9Б |
|  | 6 | Шилова ул., 3В |
| Мытищи | 1 | 2-я Новая ул., 30 |
|  | 2 | Силикатная ул., 49 |
| Подольск | 1 | Ленинградская ул., 4 |
|  | 2 | Кирова ул., 3А |
|  | 5 | Мира ул.,7 |
| Серпухов | 1 | Горького ул., 8 |
|  | 3 | Пушкина ул., 2 |
| Щёлково | 2 | Комарова ул., 3 |
|  | 3 | Комсомольская ул., 4 |
| Электросталь | 2 | Поселковая ул., 4 |
|  | 3 | Мичурина ул., 2 |
| Приокско-Террасный биосферный заповедник | 1 | П/о Данки, Серпуховского р-на |

Программой работ предусматривается определение 19 химических веществ и                         9 тяжелых металлов (таблица 3.2).

| Таблица 2 – Перечень загрязняющих веществ, за которыми осуществляется контроль на сети Государственной службы наблюдения за состоянием атмосферного воздуха |
| --- |
| азота диоксид | железо | сероводород |
| азота оксид | кадмий | цинк |
| аммиак | кобальт | серы диоксид |
| ацетон | ксилол | хлор |
| 3,4-бензапирен | марганец | толуол |
| бензол | медь | углеводороды |
| взвешенные вещества | никель | углерода оксид |
| фторид водорода | ртуть | фенол |
| хлорид водорода | свинец | формальдегид |
| хром |  |  |

## 3.2. Сеть наблюдений за загрязнением поверхностных вод

Изучение состава и свойств поверхностных вод московского региона в 2016 году проводилось в системе ГСН на 25 водных объектах в бассейнах рек – Волга (притоки Лама, Дубна, Сестра, Кунья, Иваньковское водохранилище); Ока (рр. Ока, Нара, Протва, Лопасня, Осетр); Москва (рр. Москва, Истра, Медвенка, Закза, Яуза, Пахра, Рожая, Нерская, Можайское, Рузское, Озернинское и Истринское водохранилища); Клязьма (рр. Клязьма, Воря) в 37 пунктах 60 створах (таблица 3.3).

| Таблица 3.3 – Перечень пунктов сети ГСН |
| --- |
|  | Водный объект | Населенный пункт | Кол-во створов |  | 19 | р. Москва | г. Воскресенск | 2 |
| 1 | вдхр. Иваньковское | г. Дубна | 1 |  | 20 | р. Москва | г. Коломна | 1 |
| 2 | р. Лама | с. Егорье | 1 |  | 21 | вдхр. Рузское | д. Солодово | 1 |
| 3 | р. Дубна | п. Вербилки | 2 |  | 22 | вдхр. Озернинское | д. Ново-Волково | 1 |
| 4 | р. Кунья | г. Краснозаводск | 2 |  | 23 | вдхр. Истринское | д. Пятница | 1 |
| 5 | р. Сестра | с. Трехсвятское | 1 |  | 24 | р. Истра | д. Павловская Слобода | 1 |
| 6 | р. Ока | г. Серпухов | 2 |  | 25 | р. Медвенка | д. Большое Сареево | 1 |
| 7 | р. Ока | г. Кашира | 2 |  | 26 | р. Закза | д. Большое Сареево | 1 |
| 8 | р. Ока | г. Коломна | 2 |  | 27 | р. Яуза | г. Москва | 1 |
| 9 | р. Протва | г. Верея | 2 |  | 28 | р. Пахра | г. Подольск | 3 |
| 10 | Р. Нара | г. Наро-Фоминск | 2 |  | 29 | р. Пахра | д. Нижнее Мячково | 1 |
| 11 | р. Нара | г. Серпухов | 2 |  | 30 | р. Рожайка | д. Домодедово | 1 |
| 12 | р. Лопасня | г. Чехов | 2 |  | 31 | р. Нерская | г. Куровское | 2 |
| 13 | р. Осетр | п. Городня | 1 |  | 32 | р. Нерская | д. Маришкино | 1 |
| 14 | р. Москва | д. Барсуки | 1 |  | 33 | р. Клязьма | г. Щелково | 3 |
| 15 | вдхр. Можайское | д. Красновидово | 1 |  | 34 | р. Клязьма | г. Павловский Посад | 2 |
| 16 | р. Москва | г. Звенигород | 2 |  | 35 | р. Клязьма | г. Орехово-Зуево | 2 |
| 17 | р. Москва | г. Москва | 3 |  | 36 | р. Воря | г. Красноармейск | 2 |
| 18 | р. Москва | д. Нижнее Мячково | 2 |  | 37 | р. Воймега | г. Рошаль | 2 |

В течение года (ежедекадно, ежемесячно, в основные фазы гидрологического периода) отбираются и анализируются пробы воды на содержание: газовых компонентов, взвешенных, биогенных и органических веществ, показателей солевого состава, загрязняющих веществ (таблица 3.4).

| Таблица 3.4 – Перечень определяемых показателей физико-химического состава поверхностных вод |
| --- |
| Температура | Ионы магния | Медь |
| Запах | Ионы натрия и калия | Цинк |
| Цветность | Гидрокарбонаты | Хром общий |
| Прозрачность | Хлориды | Хром III Хром VI |
| РН | Сульфаты | Фенолы |
| Растворенный кислород | Свинец | Формальдегид |
| Процент насыщения кислородом | Азот аммонийный | СПАВ |
| Двуокись углерода | Азот нитритный | Нефтепродукты |
| ХОП | Азот нитратный | Никель |
| ХПК | Фосфаты | Фториды |
| Минерализация | Кремний | Марганец |
| Ионы кальция | Железо общее | Взвешенные вещества |

3.3. Сеть наблюдений за радиационным загрязнением

На территории Московской области проводится мониторинг радиационной обстановки, который включает в себя ежедневное наблюдение за тремя видами показателей: мощностью амбиентного эквивалента дозы (МАЭД), радиоактивными выпадениями из атмосферы методом горизонтального планшета, содержанием радиоактивных аэрозолей в атмосфере, определяемым при помощи фильтрующих установок.

Сеть станций включает в себя 3 пункта, расположенных непосредственно в Москве: метеостанции Балчуг, Тушино и агрометеорологическая станция ВДНХ; 14 пунктов равномерно расположенных в пределах области: метеостанции Волоколамск, Дмитров, Кашира, Клин, Коломна, Можайск, Наро-Фоминск, Ново-Иерусалим, Павловский Посад, Серпухов, Черусти, СФМ, агрометеорологическая станция Немчиновка и водобалансовая станция Подмосковная. Поскольку станция А Немчиновка расположена в непосредственной близости от городской черты, то ее данные используются для характеристики обстановки в Москве. В июле 2015 года открыт дополнительный постоянный пункт измерения МЭД на ПНЗ №3 в г. Электросталь (ул. Мичурина, д. 2). Основным потребителем информации является единая дежурно-диспетчерская служба г. Электросталь.

Все станции (17 пунктов) определяют мощность амбиентного эквивалента дозы (МАЭД), станции М Москва, Балчуг, А Москва, ВДНХ, М Тушино, М Ново-Иерусалим, В Подмосковная проводят измерения радиоактивных выпадений методом горизонтального планшета. Концентрация радиоактивных аэрозолей в воздухе определяется только на станции                        В Подмосковная.

4. СОСТОЯНИЕ ЗАГРЯЗНЕНИЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ   НА  ТЕРРИТОРИИ МОСКОВСКОГО РЕГИОНА  В 2016 ГОДУ

4.1. Состояние загрязнения атмосферного воздуха

По данным наблюдений в 2016 году в Москве степень загрязнения атмосферного воздуха была повышенная, в Воскресенске, Дзержинском, Клину, Коломне, Мытищах, Серпухове, Подольске, Щелково, Электростали и Приокско-Террасном биосферном заповеднике – низкая (таблица 5).

| Таблица 5 — Показатели загрязнения атмосферы в Москве и городах Московской области за 2016 г. |
| --- |
| Город | Приоритетные примеси | СИ | Примесь | НП | Примесь | Степень |
| Воскресенск | Аммиак | 1,2 | Бенз(a)пиpен | 0,0 |  | Низкая |
|  | Диоксид азота |  |  |  |  |  |
|  | Взвешенные вещества |  |  |  |  |  |
|  | Оксид углерода |  |  |  |  |  |
|  | Фторид водорода |  |  |  |  |  |
| Дзержинский | Диоксид азота | 1,1 | Диоксид азота | 0,2 | Диоксид азота | Низкая |
|  | Оксид углерода |  |  |  |  |  |
|  | Бенз(a)пиpен |  |  |  |  |  |
|  | Бензол |  |  |  |  |  |
|  | Взвешенные вещества |  |  |  |  |  |
| Клин | Диоксид азота | 1,3 | Бенз(a)пиpен | 0,0 |  | Низкая |
|  | Взвешенные вещества |  |  |  |  |  |
|  | Оксид углерода |  |  |  |  |  |
|  | Оксид азота |  |  |  |  |  |
|  | Бенз(a)пиpен |  |  |  |  |  |
| Коломна | Оксид углерода | 0,9 | Фторид водорода | 0,0 |  | Низкая |
|  | Диоксид азота |  |  |  |  |  |
|  | Взвешенные вещества |  |  |  |  |  |
|  | Бенз(a)пиpен |  |  |  |  |  |
|  | Фторид водорода |  |  |  |  |  |
| Москва | Диоксид азота | 2,9 | Формальдегид | 8,1 | Формальдегид | Повышенная |
|  | Аммиак |  |  |  |  |  |
|  | Формальдегид |  |  |  |  |  |
|  | Оксид азота |  |  |  |  |  |
|  | Оксид углерода |  |  |  |  |  |
| Мытищи | Диоксид азота | 1,3 | Бенз(a)пиpен | 0,0 |  | Низкая |
|  | Оксид углерода |  |  |  |  |  |
|  | Формальдегид |  |  |  |  |  |
|  | Оксид азота |  |  |  |  |  |
|  | Взвешенные вещества |  |  |  |  |  |
| Подольск | Диоксид азота | 2,6 | Взвешенные вещества | 1,2 | Взвешенные вещества | Низкая |
|  | Формальдегид |  |  |  |  |  |
|  | Оксид углерода |  |  |  |  |  |
|  | Оксид азота |  |  |  |  |  |
|  | Взвешенные вещества |  |  |  |  |  |

| Продолжение таблицы 5 |
| --- |
| Город | Приоритетные примеси | СИ | Примесь | НП | Примесь | Степень |
| Серпухов | Формальдегид | 2,0 | Бенз(a)пиpен | 1,5 | Фенол | Низкая |
|  | Диоксид азота |  |  |  |  |  |
|  | Оксид азота |  |  |  |  |  |
|  | Взвешенные вещества |  |  |  |  |  |
|  | Оксид углерода |  |  |  |  |  |
| Щелково | Аммиак | 1,7 | Хлорид водорода | 1,4 | Хлорид водорода | Низкая |
|  | Диоксид азота |  |  |  |  |  |
|  | Оксид углерода |  |  |  |  |  |
|  | Хлорид водорода |  |  |  |  |  |
|  | Хлор |  |  |  |  |  |
| Электросталь | Диоксид азота | 1,4 | Бенз(a)пиpен | 0,0 |  | Низкая |
|  | Оксид углерода |  |  |  |  |  |
|  | Взвешенные вещества |  |  |  |  |  |
|  | Хлор |  |  |  |  |  |
|  | Бенз(a)пиpен |  |  |  |  |  |

В связи с введением в мае 2014 года новых предельно допустимых концентраций формальдегида, а с февраля 2015 новой среднесуточной ПДК фенола, произошли изменения в оценке категории качества атмосферного воздуха по комплексному индексу загрязнения атмосферы. Снижение степени загрязнения воздуха в большинстве городов связано с изменением санитарно-гигиенических нормативов и не имеет отношения к реальному изменению уровня загрязнения воздуха. Степень загрязнения атмосферы, определенная с учетом старых ПДК формальдегида, в Москве, Серпухове и Подольске была бы высокая, в остальных городах – низкая. Так как фенол не является приоритетной примесью для городов московского региона, изменения средней суточной нормы не повлекло изменения уровня загрязнения воздуха.

Средние за год концентрации вредных веществ выше 1,0 ПДК с.с. были определены в городах Москва, Воскресенск, Серпухов, Подольск и Дзержинский. Концентрации диоксида азота превышали 1,0 ПДК с.с. в 4 городах из 10, формальдегида – в 1 из 7 (при оценке по старым ПДК – в 4 из 7), аммиака – в 1 городе из 3.

За последние пять лет, с 2012 по 2016 годы, в большинстве городов отмечается тенденция снижения степени загрязнения воздуха, в основном за счет снижения содержания бенз(а)пирена и формальдегида (рисунок 3). За 2012-2016 годы во всех городах концентрации бенз(а)пирена снизились в среднем на 77%. В городах, где ведутся наблюдения за содержанием тяжелых металлов в воздухе, возросли средние концентрации оксида железа, меди, марганца и цинка.

Рисунок 3 – Степень загрязнения атмосферного воздуха в московском регионе за 2012-2016 годы по данным наблюдений ФГБУ «Центральное УГМС»

За десятилетний период во всех городах московского региона отмечается снижение средних концентраций бенз(а)пирена.

4.1.1.  Характеристика загрязнения воздуха в г. Москве

Наблюдения за качеством атмосферного воздуха в Москве осуществляются на 16 стационарных и 1 маршрутном посту ФГБУ «Центральное УГМС», расположенных во всех административных округах города, кроме ТиНАО.

Посты расположены в жилых районах, вблизи автомагистралей и крупных промышленных объектов. Это деление является условным, так как застройка и размещение предприятий не позволяет сделать четкого деления районов. Режим наблюдений ежедневный 2-4 раза в сутки в сроки, установленные ГОСТом 17.2.3.01 – 86.

Программой работ предусматривается определение 16 вредных химических веществ и    9 тяжелых металлов. На большинстве постов контроль осуществляется по основным ингредиентам: взвешенным веществам, оксиду углерода, оксиду и диоксиду азота. Кроме того на постах производится отбор проб воздуха на специфические ингредиенты: сероводород, фенол, хлорид водорода, аммиак, формальдегид, углеводороды бензиновой фракции, бензол, ксилол, толуол, ацетон, бенз(а)пирен, тяжелые металлы (железо, кадмий, кобальт, марганец, медь, никель, свинец, хром, цинк). Состав специфических ингредиентов определяется с учетом состава выбросов вредных веществ в атмосферу от источников загрязнения, расположенных в пределах зоны, контролируемой постом наблюдений.

Основные источники загрязнения атмосферы: тепловые электростанции, бытовые котельные, предприятия нефтехимии, химии, автомобилестроения, металлургии, машиностроения, стройиндустрии, электротехники, автомобильный, железнодорожный и речной транспорт. По данным Мосгорстата на территории города Москвы функционирует свыше 630 крупных предприятий, на которых зарегистрировано более 30 тысяч стационарных источников выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух. Самыми крупными  источниками выбросов вредных веществ являются ТЭЦ, ГЭС-1, КТС, РТС, ОАО «Газпромнефть – Московский НПЗ», ФГУП «Государственный космический научно-производственный центр имени М.В.Хруничева», АО «НПЦ газотурбостроения «Салют», Спецзаводы ГУП «Экотехпром» и  другие, имеющие валовые выбросы более 100 т/год. Предприятия расположены по всей территории города, образуя промышленные зоны вблизи жилых кварталов. В последние годы идёт процесс переноса производств за пределы Москвы с целью улучшить экологическую ситуацию в столице.

Характеристика загрязнения атмосферного воздуха. По данным наблюдений в            2016 году степень загрязнения атмосферы в целом по городу оценивается как повышенная.

Средняя за год концентрация диоксида азота составила 1,8 ПДК с.с.; аммиака –                        1,0 ПДК с.с., других определяемых веществ ниже нормы (таблица 6).

| Таблица 6 – Средние и максимальные концентрации загрязняющих веществ в атмосферном воздухе г. Москвы за 2016 год по данным наблюдений на стационарных постах ФГБУ «Центральное УГМС» |
| --- |
| Загрязняющее вещество | Значение (в долях ПДК) |
|  | среднее | максимальное |
| Диоксид азота | 1,8 | 1,6 |
| Формальдегид | 0,8 | 2,9 |
| Аммиак | 1,0 | 2,7 |
| Оксид азота | 0,5 | 0,5 |
| Оксид углерода | 0,4 | 1,4 |
| Бенз(а)пирен | 0,3 | 1,4 |
| Взвешенные вещества | 0,3 | 1,0 |
| Хлорид водорода | 0,3 | 1,0 |
| Фенол | 0,2 | 2,0 |
| Сероводород | - | 2,6 |
| Ацетон | - | 0,3 |
| Бензол | 0,2 | 0,7 |
| Ксилол | - | 0,8 |
| Толуол | - | 0,4 |

Наибольшая среднемесячная концентрация бен(а)пирена, равная 1,4 ПДК с.с., зарегистрирована в феврале 2016 года. Наибольшая повторяемость превышений ПДК – НП, равная 8% (с учетом старых ПДК 14%), зарегистрирована для  формальдегида.

По условно выделенным «жилым», «промышленным» и «автомагистральным» постам рассчитан уровень загрязнения атмосферного воздуха для соответствующих зон. Полученные данные показывают, что степень загрязнения воздуха вблизи автомагистралей повышенная           (с учетом старых ПДК для формальдегида и фенола – высокая), в жилых районах города и вблизи промышленных зон – низкая (с учетом старых ПДК для формальдегида и фенола – повышенная и высокая соответственно) (рисунок 4.2).

Рисунок  4 – Степень загрязнения атмосферного воздуха в различных зонах Москвы в 2016 году по данным наблюдений ФГБУ «Центральное УГМС»

По условно выделенным «автомагистральным» постам, наибольшее загрязнение атмосферного воздуха наблюдалось в Западном административном округе на Можайском шоссе. Здесь стандартный индекс (СИ) формальдегида достигал значения 2, НП=1%, диоксида азота – СИ=1, НП=1%. Максимальные из средних годовых концентрации данных веществ составили 2,2 и 1,2 ПДК с.с. соответственно.

В других районах, расположенных вблизи автомагистралей, средние за год концентрации диоксида азота составили 1,4-1,9 ПДК с.с. В Нагорном районе (ЮАО) отмечен максимальный по городу СИ для формальдегида, равный 3, НП составила 1%. СИ фенола и диоксида азота в ЦАО и ЮАО достигал 2, НП=1%. В феврале в районе Нагорный (ЮАО) зарегистрирована максимальная по городу концентрация бенз(а)пирена, равная 1,4 ПДК.

В районе Печатники (ЮВАО) отмечена повышенная степень загрязнения воздуха, основными загрязняющими веществами являются диоксид азота и формальдегид. В данном районе отмечена максимальная по городу наибольшая повторяемость превышений ПДК (НП=8%) для формальдегида, СИ=2. Также СИ фенола и сероводорода равнялся 2, НП=1%.

В других промышленных и жилых зонах города регистрировалась низкая степень загрязнения воздушного бассейна. Средние годовые концентрации диоксида азота находились в пределах от 1,1 ПДК с.с. до 2,6 ПДК с.с., аммиака – 1,7 ПДК с.с., формальдегида – до                   1,5 ПДК с.с. СИ загрязняющих веществ достигали 1-2, НП=0-1%.

По данным наблюдений маршрутного поста, расположенного в районе Ясенево (ЮЗАО), степень загрязнения воздуха оценивается как низкая. СИ диоксида азота и сероводорода равнялся 1, НП составила 1%; фенола – СИ=2, НП=1%.

Содержание диоксида серы и тяжелых металлов было низким на всей территории города.

В 2016 году оперативной экологической группой ФГБУ «Центральное УГМС» проводились эпизодические наблюдения за загрязнением атмосферного воздуха в г. Москве по следующим адресам: ул. Теплый Стан, д. 4; ул. Генерала Антонова, д. 1; ул. Бутлерова, д. 3. Также проводились выезды по жалобам населения г. Москвы. Всего в течение года было отобрано и проанализировано более 3 тыс. проб на содержание следующих загрязняющих веществ: взвешенные вещества, оксид углерода, диоксид азота, сероводород, фенол, аммиак и формальдегид.

Наиболее частые превышения концентраций аммиака и сероводорода отмечались на улице Бутлерова, д. 3 (р-н Коньково, ЮЗАО). Превышение нормы содержания загрязняющих веществ при эпизодических наблюдениях в городе Москве отражены в таблице 7.

| Таблица 7 – Превышения нормы содержания загрязняющих веществ при эпизодических наблюдениях в г. Москве в 2016 году |
| --- |
| Адрес | Дата | Загрязняющее вещество | Концен- трация, мг/м3 | Концен- трация, доли ПДК |
| ул. Теплый Стан, д. 4 | 09.02.2016 | фенол | 0,013 | 1,3 |
| Севастопольский проспект, д. 54 | 10.02.2016 | фенол | 0,012 | 1,2 |
| ул. Профсоюзная, д. 152, корп. 1 | 21.03.2016 | фенол | 0,018 | 1,8 |
| ул. Бутлерова, д. 3 | 23.05.2016 | аммиак | 0,212 | 1,1 |
| ул. Бутлерова, д. 3 | 20.06.2016 | сероводород | 0,021 | 2,6 |
| ул. Бутлерова, д. 3 | 22.08.2016 | сероводород | 0,010 | 1,3 |
| ул. Бутлерова, д. 3 | 25.08.2016 | аммиак | 0,220 | 1,1 |
| ул. Генерала Антонова, д. 1 | 27.09.2016 | фенол | 0,012 | 1,2 |
| ул. Теплый Стан, д. 4 | 13.10.2016 | аммиак | 0,374 | 1,9 |
| ул. Бутлерова, д. 3 | 24.10.2016 | аммиак | 0,280 | 1,4 |
| ул. Генерала Антонова, д. 1 | 21.12.2016 | аммиак | 0,220 | 1,1 |
| Превышения нормы содержания загрязняющих веществ при обследованиях по жалобам населения в г. Москве в 2016 году |
| ул. Лухмановская, д. 15 | 25.02.2016 | фенол | 0,021 | 2,1 |
| Алтуфьевское шоссе, д. 64 | 06.04.2016 | диоксид азота | 0,236 | 1,2 |
| Харьковский проезд, д. 7, корп. 1 | 04.07.2016 | сероводород | 0,012 | 1,5 |
| 1-й Иртышский проезд, д. 6 | 23.09.2016 | хлорид водорода | 0,225 | 1,1 |

При выездах по жалобам населения г. Москвы отмечались превышения концентраций фенола в 2,1 раза (микрорайон Кожухово, ВАО), диоксид азота – в 1,2 раза (район Алтуфьево, СВАО), сероводорода – в 1,5 раза (район Бирюлево Западное), хлорида водорода – в 1,1 раза (район Гольяново, ВАО). Данная информация еженедельно публиковалась на сайте              ФГБУ «Центральное УГМС» www.ecomos.ru.

Годовой ход загрязнения атмосферы. В годовом ходе среднемесячных концентраций формальдегида отмечается максимум в летние месяцы, так как формальдегид поступает в атмосферу не только от промышленных и природных источников, но и образуется в результате химической реакции из неметановых углеводородов. Фотохимические реакции усиливаются в атмосфере при высокой интенсивности солнечной радиации в летние месяцы (рисунок 5).

Рисунок 5 – Годовой ход концентраций взвешенных веществ, формальдегида и бенз(а)пирена в атмосферном воздухе г. Москвы в 2016 году по данным наблюдений ФГБУ «Центральное УГМС»

Наибольшие средние концентрации взвешенных веществ отмечены весной, когда снег сошел, а травяной покров еще не появился и в воздух попадает дополнительно почвенная пыль, а также пыльца деревьев и цветов. Наибольшие среднемесячные концентрации бенз(а)пирена регистрировались в январе и феврале 2016 года.  Годовой ход других примесей выражен слабо.

Тенденция изменений уровня загрязнения атмосферы. За последние пять лет   отмечается снижение уровня загрязнения воздуха в связи со снижением содержания в воздухе бенз(а)пирена и формальдегида. В то же время, резкое снижение значений характеристик загрязнения связано с изменением санитарно-гигиенических нормативов формальдегида и не имеет отношения к реальному изменению уровня загрязнения воздуха этим загрязняющим веществом. На рисунке 6 представлены ИЗА по г. Москве с учетом старых и измененных нормативов по формальдегиду, при этом парциальные значения ИЗА остальных веществ сохраняются прежними. Так, с учетом старых ПДК для формальдегида, уровень загрязнения в г. Москва был бы высокий.

Рисунок 6 – Изменение  комплексного ИЗА, рассчитанного со старыми и измененными величинами ПДК с.с. формальдегида, и тенденция загрязнения воздуха бенз(а)пиреном в г. Москве за 2012-2016 гг. по данным наблюдений ФГБУ «Центральное УГМС»

С 2012 по 2016 годы отмечается снижение содержания формальдегида в целом по городу (рисунок 7).

Рисунок 7 — Тенденция изменения концентраций формальдегида с учетом старых и измененных величин ПДК с.с.

По данным регулярных наблюдений на постах ФГБУ «Центральное УГМС» в Москве за пятилетний период отмечен (рисунок 8):

  - рост средних концентраций бензола (тенденция равна 40%);

  - рост содержания большинства тяжелых металлов, наибольшее увеличение отмечено по оксиду железа и меди;

  - снижение концентраций бенз(а)пирена (Т=-86%), оксида азота (Т=-44%), оксида углерода (Т=-37%) и формальдегида (Т=-50%).

Рисунок 8 – Средние годовые концентрации примесей в воздухе Москвы за                        2012-2016 гг. по данным наблюдений ФГБУ «Центральное УГМС»

4.1.2. Характеристика загрязнения воздуха в городах

Московской области

В городе Воскресенске наблюдения за загрязнением атмосферного воздуха проводятся на 2 стационарных постах Государственной службы наблюдений за состоянием окружающей среды (ГСН). Посты подразделяются на «городские фоновые» и «промышленные». Пост 1 находится в жилом районе города по адресу: ул. Зелинского, д.16. Пост 4, расположенный на улице Калинина, д. 54Б, является «промышленным», т.к. вблизи находятся предприятия. Это деление является условным, потому что застройка и размещение предприятий не позволяет сделать четкого деления районов. Наблюдения проводятся 3 раза в сутки. Измеряются концентрации диоксида серы, диоксида и оксида азота, взвешенных веществ, оксида углерода, бенз(а)пирена, фторида водорода и аммиака.

Основными источниками загрязнения являются предприятия по производству минеральных удобрений, строительных материалов, автомобильный и железнодорожный транспорт. Крупнейшие загрязнители – ООО «ФРЕГАТ»,  ОАО «Воскресенские минеральные удобрения», Филиал ОАО «Лафарж Цемент» (Воскресенскцемент), ОАО «Воскресенский кирпичный завод», ООО «Воскресенский завод «Машиностроитель», ЗАО «Воскресенские тепловые сети», ООО «КРАЙЗЕЛЬ РУС» и др.

Общая оценка загрязнения атмосферы. По данным наблюдений в 2016 году уровень загрязнения атмосферного воздуха в городе оценивается как низкий. Средние  за год концентрации аммиака превышали норму в 1,1 раза, других веществ – находились в пределах нормы. Максимальная концентрация бенз(а)пирена достигала 1,2 ПДК м.р. в феврале, остальных определяемых веществ – не превышали ПДК. Концентрации диоксида серы находились ниже предела обнаружения.

Годовой ход загрязнения атмосферы. Отмечался рост концентраций бенз(а)пирена в зимний период года, аммиака – в летние месяцы. Годовой ход других примесей выражен слабо.

Тенденция изменений уровня загрязнения атмосферы. За последние пять лет отмечается снижение степени загрязнения воздуха. До 2014 года включительно степень загрязнения воздуха в городе была повышенная, в 2015-2016 годах – низкая, что связано со снижением концентраций бенз(а)пирена (рисунок 9).

Рисунок 9 – Изменение уровня загрязнения атмосферного воздуха                                                          в г. Воскресенске за 2012-2016 гг. по данным наблюдений ФГБУ «Центральное УГМС»

За период 2012-2016 годы в атмосферном воздухе города понизилось содержание бенз(а)пирена, оксида и диоксида азота, оксида углерода, аммиака. Загрязнение воздуха другими примесями существенно не изменилось.

В городе Дзержинском наблюдения за загрязнением атмосферного воздуха проводятся на одном стационарной посту Государственной службы наблюдений за состоянием окружающей среды (ГСН), расположенном по адресу: ул. Лермонтова, д. 23 – по местоположению пост можно отнести к категории «условно промышленный». Наблюдения проводятся 3 раза в сутки. Измеряются концентрации взвешенных веществ, диоксида серы, оксида углерода, диоксида азота, бенз(а)пирена, а также суммарных углеводородов, бензола, ксилола и толуола.

Основными источниками загрязнения являются предприятия энергетики (ТЭЦ-22 филиал ОАО «Мосэнерго»), машиностроения, строительной промышленности, а также автотранспорт.

Общая оценка загрязнения атмосферы. По данным наблюдений в 2016 году уровень загрязнения атмосферного воздуха в городе оценивается как низкий. Однако средняя за год концентрация диоксида азота составила 1,5 ПДК с.с. CИ диоксида равнялся 1, НП<1%. Загрязнение воздушного бассейна другими примесями низкое.

Годовой ход загрязнения атмосферы. Максимальные концентрации бенз(а)пирена отмечались в январе и декабре. Годовой ход других примесей не выражен.

Тенденция изменений уровня загрязнения атмосферы. В 2012 и 2013 годах уровень загрязнения воздуха сохранялся повышенным, за счет повышенных концентраций бенз(а)пирена, далее отмечается тенденция понижения уровня загрязнения атмосферного воздуха  (рисунок 10).

Рисунок 10 – Изменение уровня загрязнения атмосферного воздуха и тенденция загрязнения воздуха бенз(а)пиреном в г. Дзержинском за 2012-2016 гг. по данным наблюдений ФГБУ «Центральное УГМС»

За период 2012-2016 гг. снизилось загрязнение воздуха бенз(а)пиреном и оксидом углерода. Загрязнение воздуха другими примесями существенно не изменилось.

В городе Клину наблюдения за загрязнением атмосферного воздуха осуществлялись на трех стационарных постах, два поста принадлежат Государственной службе наблюдений за состоянием окружающей среды (ГСН) и один пост – муниципальный. По местоположению посты условно подразделяются на «городские фоновые» и «промышленные». «Городские фоновые» посты 6 и 7 находятся в жилых районах города: пост 6 – на улице Левонабережная; пост 7 – на улице Чайковского, д. 64а. Пост 1, расположенный на Волоколамском шоссе, д. 23, является «промышленным», т.к. вблизи поста находятся предприятия. В городе ведутся наблюдения за содержанием взвешенных веществ, диоксида серы, оксида углерода, диоксида и оксида азота, ртути, формальдегида и бенз(а)пирена.

Основные источники загрязнения атмосферы: предприятия по производству химволокна, стекловарения, стройиндустрии, энергетики, пищевой промышленности, автомобильный и железнодорожный транспорт. Крупнейшие загрязнители:                         ООО «Энергоцентр» (ТЭЦ), ООО «Клинтеплоэнергосервис», МУП «Клинтеплосеть»,  ОАО «Термоприбор», ОАО «Медстекло», ПАО «Химлаборприбор», а также котельные и автотранспорт.

Общая оценка загрязнения атмосферы. По данным наблюдений в 2016 году уровень загрязнения атмосферного воздуха в городе, как и в прошлом году, оценивается как низкий.

Средние за год концентрации всех определяемых веществ не превышали нормы. Среднегодовая концентрация формальдегида составила 0,003 мг/м3, что по измененным нормативам соответствует 0,3 ПДК с.с. СИ формальдегида равнялся 1, НП=0%.

Наибольшая среднемесячная концентрация бенз(а)пирена отмечалась в феврале 2016 года и составляла 1,3 ПДК. Загрязнение воздуха оксидом углерода, диоксидом и оксидом азота в течение года низкое. Концентрации диоксида серы и ртути были ниже предела обнаружения.

Годовой ход загрязнения атмосферы. Отмечался рост концентраций  бенз(а)пирена в зимние месяцы (январь, февраль), формальдегида – в летние месяцы, взвешенных веществ – в весенний период года (апрель, май). Годовой ход других примесей выражен слабо.

Тенденция изменений уровня загрязнения атмосферы. За последние пять лет отмечается снижение уровня загрязнения воздуха за счет падения концентраций бенз(а)пирена и формальдегида. На рисунке 11 представлены ИЗА с учетом старых и измененных нормативов по формальдегиду, при этом парциальные значения ИЗА остальных веществ сохраняются прежними.

Рисунок 11 – Изменение  комплексного ИЗА, рассчитанного со старыми и измененными величинами ПДКс.с. формальдегида, и тенденция загрязнения воздуха бенз(а)пиреном в г. Клин за 2012-2016 гг. по данным наблюдений ФГБУ «Центральное УГМС»

С 2012 по 2015 годы продолжается снижение содержания формальдегида в атмосферном воздухе, причем с учетом старых ПДК это выражено более четко (рисунок 12). Содержание в воздухе бенз(а)пирена с 2012 по 2015 гг. понижалось и в течение последнего года оставалось стабильно низким. Загрязнение воздуха другими примесями существенно не изменилось.

Рисунок 12 — Тенденция изменения концентраций формальдегида с учетом старых и измененных величин ПДК с.с.

В городе Коломне наблюдения за загрязнением атмосферного воздуха проводятся на двух стационарных постах Государственной службы наблюдений за состоянием окружающей среды (ГСН). По местоположению посты можно отнести к категориям «городские фоновые» и «промышленные». «Городской фоновый» пост (пост 6) находится в жилом районе города по адресу: улица Шилова, д. 3В.  Пост 5, расположенный на улице Гагарина, д. 9Б, является «промышленным». Это деление весьма условно, т.к. предприятия размещены по всей территории города. Измеряются концентрации взвешенных веществ, диоксида серы, оксида углерода, диоксида и оксида азота, фторида водорода, формальдегида, бенз(а)пирена, а также тяжелых металлов.

Основные источники загрязнения атмосферы: предприятия обрабатывающих производств, производства машин и оборудования, производства стройматериалов, производства и распределения электроэнергии, газа и воды, автомобильный и железнодорожный транспорт. Крупнейшие загрязнители: ОАО «Холсим (РУС) Строительные материалы», ОАО Холдинговая компания «Коломенский завод», АО «НПК «КБ Машиностроения», ООО «Металлитмаш», МУП «Тепло Коломны», ЗАО «Коломенский завод ЖБИ»,  и др.

Общая оценка загрязнения атмосферы. По данным наблюдений в 2016 году уровень загрязнения атмосферного воздуха в городе оценивается как низкий.

Средние за год концентрации всех определяемых веществ не превышали нормы. Среднегодовая концентрация формальдегида составила 0,003 мг/м3, что по измененным нормативам соответствует 0,3 ПДК с.с.

Загрязнение воздуха взвешенными веществами, оксидом углерода, диоксидом и оксидом азота, фторидом водорода и формальдегидом – низкое. Средние за год концентрации тяжелых металлов ниже нормы. Концентрации диоксида серы находятся ниже диапазона  измерения.

Годовой ход загрязнения атмосферы. Максимальные концентрации формальдегида отмечались в летние месяцы, бенз(а)пирена – в январе. Годовой ход других примесей выражен слабо.

Тенденция изменений уровня загрязнения атмосферы. За последние 5 лет отмечается снижение уровня загрязнения воздуха за счет падения концентраций бенз(а)пирена и формальдегида. На рисунке 13 представлены ИЗА с учетом старых и измененных нормативов по формальдегиду, при этом парциальные значения ИЗА остальных веществ сохраняются прежними. Снижение значений характеристик загрязнения воздуха связано в основном с изменением санитарно-гигиенических нормативов формальдегида.

Рисунок 13 – Изменение  комплексного ИЗА, рассчитанного со старыми и измененными  величинами ПДКс.с. формальдегида, и тенденция загрязнения воздуха бенз(а)пиреном в г. Коломне за 2012-2016 гг. по данным наблюдений                                  ФГБУ «Центральное УГМС»

С 2012 по 2013 годы отмечался рост содержания формальдегида в атмосферном воздухе, затем по 2015 год – снижение содержания данной примеси, а в 2016 г. – незначительный рост. С учетом старых ПДК это наглядно представлено на диаграмме (рисунок 14).

Рисунок 14 — Тенденция изменения концентраций формальдегида с учетом старых и измененных величин ПДК с.с.

За период 2012-2016 годы в воздухе г. Коломны отмечается тенденция роста концентраций оксида железа, меди, марганца и цинка; снижения – бен(а)пирена и диоксида азота. Загрязнение воздуха другими примесями существенно не изменилось.

### В городе Мытищи наблюдения за загрязнением атмосферного воздуха проводятся  на двух стационарных постах Государственной службы наблюдений за состоянием окружающей среды (ГСН). Пост 1 (2-я Новая ул., д.30) и пост 2 (Силикатная ул., д.49) относятся к категории «промышленные», так как расположены вблизи предприятий. Измеряются концентрации взвешенных веществ, диоксида серы, оксида углерода, диоксида и оксида азота, фенола, формальдегида, бенз(а)пирена, углеводородов, а также ксилола, бензола и толуола.

Основные источники загрязнения атмосферы: предприятия машиностроения и электротехники, стройиндустрии, теплоэнергетики, автомобильный и железнодорожный транспорт. Крупнейшие загрязнители: ОАО «Метpовагонмаш», ОАО «Мытищинский электромеханический завод», ОАО «Перловский опытный завод энергетического оборудования», ООО «АБЗ-Мытищи»,                   ОАО «Мытищинский машиностроительный завод», АО «СТРОЙПЕРЛИТ»,                                 ОАО «Мытищинская теплосеть», АО «Асфальт» и др.

### Общая оценка загрязнения атмосферы. В 2016 году уровень загрязнения атмосферного воздуха в городе был низким.

Среднегодовые концентрации всех определяемых загрязняющих веществ санитарно-гигиенических норм не превышали. Среднегодовая концентрация формальдегида, составила 0,005 мг/м3, что по измененным нормативам соответствует  0,5 ПДК с.с. Средняя за год концентрация бенз(а)пирена не превышала нормы,  наибольшая среднемесячная – превышала норму в 1,3 раза и была зарегистрирована в феврале.

Загрязнение воздуха взвешенными веществами, оксидом углерода, оксидом и диоксидом азота, фенолом и углеводородами в течение года было низким,  концентрации находились в пределах нормы. Содержание диоксида серы в течение года – ниже предела  обнаружения.

Годовой ход загрязнения атмосферы. Отмечается рост концентраций  формальдегида и взвешенных веществ в летние месяцы, бенз(а)пирена – зимой в отопительный сезон. Годовой ход других примесей выражен слабо.

Тенденция изменений уровня загрязнения атмосферы. За 2012-2016 годы отмечается снижение уровня загрязнения воздуха, в основном за счет снижения концентраций бенз(а)пирена, оксида и диоксида азота. На рисунке 15 представлены ИЗА с учетом старых и измененных нормативов по формальдегиду, при этом парциальные значения ИЗА остальных веществ сохраняются прежними.

Рисунок 15 – Изменение  комплексного ИЗА, рассчитанного со старыми и измененными  величинами ПДКс.с. формальдегида, и тенденция загрязнения воздуха бенз(а)пиреном в г. Мытищи за 2012-2016 гг. по данным наблюдений                                 ФГБУ «Центральное УГМС»

С 2012 по 2015 годы содержание формальдегида сохраняется на одном уровне и лишь за последний год незначительно выросло (рисунок 16).

Рисунок 16 — Тенденция изменения концентраций формальдегида с учетом старых и измененных величин ПДК с.с.

За период 2012-2016 годы в воздухе г. Мытищи отмечается тенденция снижения средних годовых концентраций бенз(а)пирена, оксида и диоксида азота. В 2016 году незначительно возросло содержание в воздухе взвешенных веществ, другими примесями – существенно не изменилось.

В городе Подольске наблюдения за загрязнением атмосферного воздуха проводятся на трех стационарных постах, два поста принадлежат Государственной службе наблюдений за состоянием окружающей среды (ГСН) и один пост работает в рамках муниципального контракта с Администрацией г.о. Подольск. Посты подразделяются на «городские фоновые», «промышленные» и «авто». «Городской фоновый» пост (пост 1) находится в жилом районе города по адресу: ул. Ленинградская, д. 4. Пост 2, расположенный в центральной части города на улице Кирова, д. 3а, где обычно наблюдается большое скопление автотранспорта, относится к категории «авто». Пост 5, расположенный на ул. Мира, д. 7, является «промышленным», т.к. вблизи поста находятся предприятия. Это деление является условным, потому что жилая застройка и размещение предприятий не позволяют сделать четкого деления районов. Измеряются концентрации взвешенных веществ, диоксида серы, оксида углерода, диоксида и оксида азота, фенола, хлорида водорода, формальдегида,  бенз(а)пирена, углеводородов, ксилола, бензола, толуола, а также тяжелых металлов.

Основные источники загрязнения атмосферы: предприятия строительной, электротехнической, машиностроительной, металлургической промышленности, автомобильный и железнодорожный транспорт. Крупнейшие загрязнители: МУП «Подольская теплосеть», ООО «Подольскнефтепродукт», ПАО «Подольск-Цемент», ОАО «Завод «Микропровод», ОАО НП  «Подольсккабель», ЗАО «Подольский домостроительный комбинат», ПАО «Машиностроительный завод «ЗиО-Подольск», ЗАО «Подольский аккумуляторный завод», ОАО «Подольский химико-металлургический завод»,                                ОАО «Подольский электромеханический завод», ООО Подольский энергетический завод имени Калинина» и др.

### Общая оценка загрязнения атмосферы. По данным наблюдений в 2016 году уровень загрязнения атмосферного воздуха в городе оценивается как низкий.

Среднегодовая концентрация диоксида азота равнялась 1,1 ПДК с.с., других веществ – находилась в пределах нормы. Стандартный индекс (СИ) в целом по городу для взвешенных веществ достигал 3, НП=1%; бенз(а)пирена – 2; формальдегида и оксида углерода – 1, НП<1%. Среднегодовая концентрация формальдегида составила 0,009 мг/м3, что по измененным нормативам соответствует 0,9 ПДК с.с. Загрязнение воздуха взвешенными веществами, оксидом азота, оксидом углерода, фенолом, формальдегидом, хлоридом водорода и углеводородами в течение года было невысокое. Средние за год концентрации тяжелых металлов значительно ниже нормы, однако отмечается устойчивый рост содержания оксида железа с 2012 по 2016 гг. Концентрации диоксида серы в атмосферном воздухе города были ниже предела обнаружения.

Годовой ход загрязнения атмосферы. Отмечался рост содержания оксида углерода и формальдегида в летний период. Максимальные концентрации взвешенных веществ отмечались весной (апрель, май), бенз(а)пирена – в январе. Годовой ход других примесей выражен слабо.

Тенденция изменений уровня загрязнения атмосферы. За пятилетний период  с 2012 по 2016 годы наблюдается  колебание уровня загрязнения атмосферного воздуха от низкого до высокого. На рисунке 17 представлены ИЗА с учетом старых и измененных нормативов по формальдегиду, при этом парциальные значения ИЗА остальных веществ сохраняются прежними. С 2014 года в г. Подольске отмечался рост концентраций формальдегида, однако в 2015 и 2016 гг., с учетом новых нормативов, уровень загрязнения в городе оценивался низким.

Рисунок 17 – Изменение  комплексного ИЗА, рассчитанного со старыми и             измененными  величинами ПДК с.с. формальдегида, в г. Подольске  за 2012-2016 гг. по данным наблюдений ФГБУ «Центральное УГМС»

За период 2012-2016 годы отмечается рост среднегодовых концентраций формальдегида (рисунок 18), бензола и оксида железа, снижение – бенз(а)пирена. Загрязнение воздуха другими примесями существенно не изменилось.

Рисунок 18 — Тенденция изменения концентраций формальдегида с учетом старых и измененных величин ПДК с.с.

В Приокско-Террасном биосферном заповеднике наблюдения за загрязнением атмосферного воздуха проводятся на одном стационарном посту Государственной службы наблюдений за состоянием окружающей среды (ГСН). Пост находится на лесной поляне в 1,5 км от населенного пункта Данки. Отбираются суточные пробы воздуха на содержание взвешенных веществ, диоксида серы, растворимых сульфатов и диоксида азота.

Основные источники загрязнения атмосферы – автомобильная дорога областного значения, которая проходит по территории заповедника с запада на восток, 2 газовые, 1 угольно-дровяная котельные и 10 домов с печным отоплением.

Общая оценка загрязнения атмосферы. В 2016 году уровень загрязнения атмосферного воздуха сохраняется низким.

Среднегодовая концентрация взвешенных веществ составила 0,037 мг/м3, максимальная из среднесуточных – 0,129 мг/м3 (0,9 ПДК с.с.) и зарегистрирована в июле. Среднегодовая концентрация диоксида азота составила 0,005 мг/м3, максимальная из  среднесуточных  концентрация  равнялась 0,024 мг/м3 (0,6 ПДК с.с.). Средняя за год концентрация диоксида серы была ниже 0,001 мг/м3, а максимальная из среднесуточных – 0,005 мг/м3  (0,1 ПДК с.с.).

Годовой ход загрязнения атмосферы. В годовом ходе среднемесячных концентраций взвешенных веществ максимум отмечен в мае, в период цветения, когда в воздух попадает помимо почвенной пыли еще и пыльца с деревьев и цветов.

Тенденция изменений уровня загрязнения атмосферы. За период 2012-2016 гг. уровень загрязнения воздуха сохраняется низким.

В городе Серпухове наблюдения за загрязнением атмосферного воздуха проводятся  на двух стационарных постах Государственной службы наблюдений за состоянием окружающей среды (ГСН). По местоположению посты можно отнести к категориям «городские фоновые» и «промышленные». «Городской фоновый» пост (пост 1) находится в жилом районе города по адресу: ул. Горького, д. 8.  Пост 3, расположенный на улице Пушкина, д. 2, является «промышленным», так как вблизи находятся предприятия. Измеряются концентрации взвешенных веществ, диоксида серы, оксида углерода, диоксида и оксида азота, фенола, формальдегида, бенз(а)пирена, а также тяжелых металлов.

Основные источники загрязнения атмосферы: предприятия машиностроения и металлообработки,  стройиндустрии,  легкой и текстильной промышленности, а также котельные, автомобильный и железнодорожный транспорт. Крупнейшие загрязнители:    ОАО «Химволокно», ООО «Урса Серпухов», МУП Серпуховская теплосеть, ООО «Сертов», АО «Серпуховский завод «Металлист», ОАО «РАТЕП», ОАО «Серпуховский конденсаторный завод КВАР» и др.

### Общая оценка загрязнения атмосферы. По данным наблюдений в 2016 году уровень загрязнения атмосферного воздуха в городе низкий.

Средняя за год концентрация диоксида азота составила 1,1 ПДК с.с. Среднегодовая концентрация формальдегида составила 0,012 мг/м3, что по измененным нормативам соответствует 1,2 ПДК с.с. Максимальные значения показателя СИ по городу (СИ=2) отмечены для бенз(а)пирена и фенола, наибольшая повторяемость превышений ПДК для фенола достигала 2%. Загрязнение воздуха взвешенными веществами, диоксидом серы, оксидом углерода и оксидом азота в течение года было низким, средние за год и максимальные концентрации нормы не превышали. Средние за год концентрации тяжелых металлов ниже нормы, однако содержание оксида железа по сравнению с 2015 годом возросло.

Годовой ход загрязнения атмосферы. Содержание в воздухе бенз(а)пирена возрастало в холодный период года, взвешенных веществ – в апреле и мае, оксида углерода и формальдегида – в летние месяцы. Годовой ход других примесей выражен слабо.

Тенденция изменений уровня загрязнения атмосферы. С 2012 по 2015 годы отмечается снижение уровня загрязнения воздуха, за счет снижения концентраций бенз(а)пирена и формальдегида. В 2016 году отмечается рост содержания формальдегида, при этом бенз(а)пирен остается на прежнем низком уровне.

Рисунок 19 – Изменение  комплексного ИЗА, рассчитанного со старыми и измененными  величинами ПДКс.с. формальдегида, и тенденция загрязнения воздуха бенз(а)пиреном  и формальдегидом в г. Серпухове за 2012-2016 гг. по данным наблюдений ФГБУ «Центральное УГМС»»

На рисунке 19 представлены ИЗА с учетом старых и измененных нормативов по формальдегиду, при этом парциальные значения ИЗА остальных веществ сохраняются прежними. Снижение значений характеристик загрязнения связано также с изменением санитарно-гигиенических нормативов формальдегида, так, с учетом старых ПДК уровень загрязнения атмосферного воздуха в г. Серпухове был бы высоким.

За пятилетний период в г. Серпухове до 2015 года сохранялась тенденция снижения содержания формальдегида, а в 2016 году отмечается рост данной примеси (рисунок 20).

Рисунок 20 — Тенденция изменения концентраций формальдегида с учетом старых и измененных величин ПДК с.с.

За период 2012-2016 годы отмечается рост среднегодовых концентраций оксида железа и марганца, а в 2016 году – формальдегида; снижение – бенз(а)пирена. Загрязнение воздуха другими примесями существенно не изменилось.

### В городе Щелково наблюдения за загрязнением атмосферного воздуха проводятся  на двух стационарных постах Государственной службы наблюдений за состоянием окружающей среды (ГСН). По местоположению посты можно отнести к категориям «авто» и «промышленные». Пост 2 (ул. Комарова, д. 3), расположенный вблизи предприятий, является «промышленным». Пост 3, относящийся к категории «авто», находится вблизи района с интенсивным движением автотранспорта по адресу: ул. Комсомольская, д.4. Измеряются концентрации взвешенных веществ, диоксида серы, оксида углерода, диоксида и оксида азота, хлора, хлорида водорода, сероводорода, аммиака, бенз(а)пирена, а также тяжелых металлов.

Основные источники загрязнения атмосферы: производство сельскохозяйственных ядохимикатов,  текстильной продукции,  транспортировка и хранение природного газа, автомобильный и железнодорожный транспорт. Крупнейшие загрязнители: МП ЩР «Щелковская теплосеть», Филиал ООО «Газпром ПХГ» Московское УПХГ, ОАО «ЭНА», ОАО «Щелковский завод вторичных драгоценных металлов», ОАО «Щелмет» (Щелковский металлургический завод), ОАО «Валента Фармацевтика», ЗАО «Экоаэросталкер»,                       ОАО «Щелковское рудоуправление», ЗАО «Щёлково Агрохим» и др.

Общая оценка загрязнения атмосферы. По данным наблюдений в 2016 году уровень загрязнения атмосферного воздуха в городе оценивается как низкий.

Средние за год концентрации всех определяемых веществ находились в пределах нормы. СИ хлорида водорода равнялся 2, НП=1%, СИ аммиака и бенз(а)пирена достигал 1. Загрязнение воздуха взвешенными веществами, диоксидом серы, оксидом углерода, оксидом и диоксидом азота, сероводородом и хлором в течение года низкое. Средние за год концентрации тяжелых металлов значительно ниже нормы. Содержание оксидов железа  и меди по сравнению с прошлым годом  повысилось.

Годовой ход загрязнения атмосферы характеризуется максимумом концентраций бенз(а)пирена в холодный период года. Максимальные концентрации оксида углерода и хлора отмечались июне-августе. Годовой ход других примесей выражен слабо.

Тенденция изменений уровня загрязнения атмосферы. За пятилетний период  с 2012 по 2016 годы уровень загрязнения атмосферного воздуха колеблется от повышенного до низкого, в 2014 году уровень загрязнения воздуха был повышен на градацию в связи с высоким загрязнением воздуха сероводородом (рисунок 21).

Рисунок 21 – Изменение  уровня загрязнения атмосферного воздуха в Щелково  за 2012-2016 гг. по данным наблюдений ФГБУ «Центральное УГМС»

В целом за пятилетие отмечается тенденция снижения уровня загрязнения воздуха, за счет снижения концентраций бенз(а)пирена.

За период 2012-2016 годы наблюдается повышение содержания в воздухе города оксида железа и меди, снижение – бенз(а)пирена. Содержание в воздухе других примесей существенно не изменилось.

В городе Электростали наблюдения за загрязнением атмосферного воздуха проводятся на двух стационарных постах Государственной службы наблюдений за состоянием окружающей среды (ГСН). Посты подразделяются на «городские фоновые» и «промышленные». «Городской фоновый» пост (пост 2) находится в жилом районе города по адресу: ул. Поселковая, д. 4а.  Пост 3, расположенный на улице Мичурина, д. 2, является «промышленным», т.к. вблизи поста находятся предприятия. Это деление является условным, так как застройка города и размещение предприятий не позволяют сделать четкого разделения. Измеряются концентрации взвешенных веществ, диоксида серы, оксида углерода, диоксида и оксида азота, хлора, формальдегида, бенз(а)пирена и тяжелых металлов.

Основные источники загрязнения атмосферы: производство легированных спецсталей, прокатного оборудования тяжелого машиностроения, автомобильный и железнодорожный транспорт. Крупнейшие загрязнители: МУП «ПТП ГХ г. Электросталь», АО «Металлургический завод «Электросталь», ООО «ЭЛЕМАШ-ТЭК», ГТУ-ТЭЦ № 29                  г. Электросталь, ПАО «Машиностроительный завод», ОАО «Электростальский завод тяжелого машиностроения», ОАО «Электростальский химико-механический завод» и др.

Общая оценка загрязнения атмосферы. В 2016 году уровень загрязнения атмосферного воздуха в городе был низкий.

Среднегодовые концентрации всех определяемых вредных примесей находились в пределах нормы. Максимальная разовая концентрация бенз(а)пирена отмечалась в январе и составила 1,4 ПДК. Загрязнение воздуха взвешенными веществами, диоксидом серы, оксидом углерода, оксидом азота и формальдегидом в течение года невысокое. Средние за год концентрации тяжелых металлов значительно ниже нормы.

Годовой ход загрязнения атмосферы. Отмечается рост концентраций  бенз(а)пирена в холодный период года в отопительный сезон, хлора – в мае-июле. Годовой ход других примесей выражен слабо.

Тенденция изменений уровня загрязнения атмосферы. За пятилетний период с 2012 по 2016 годы уровень загрязнения атмосферного воздуха имеет тенденцию снижения (рисунок 22), что связано со снижением концентраций бенз(а)пирена.

Рисунок 22 – Изменение  уровня загрязнения атмосферного воздуха и тенденция загрязнения воздуха бенз(а)пиреном за 2012-2016 гг. в г. Электростали по данным наблюдений ФГБУ «Центральное УГМС»

## За период 2012-2016 годы в атмосферном воздухе города отмечается рост концентраций оксида железа и хлора; снижение – бенз(а)пирена, оксида и диоксида азота. Содержание в воздухе других примесей существенно не изменилось.

4.1.3. Периоды неблагоприятных метеорологических условий (НМУ) рассеивания примесей

В 2016 году в г. Москве и городах Московской области ежедневно прогнозировался уровень загрязнения атмосферного воздуха. За год было составлено 250 суточных прогнозов уровня загрязнения воздушного бассейна. Оправдываемость прогнозов уровня загрязнения атмосферного воздуха составила: в г. Мытищи – 100%; в г. Клину – 98%; в г. Серпухове – 97%;  в гг. Коломне, Подольске и Щелково – 96%; г. Москве – 94%; в гг. Воскресенске и Электростали – 87%.

При ожидаемом или уже возникшем высоком уровне загрязнения воздуха составлялись прогнозы неблагоприятных метеорологических условий (далее – прогнозы НМУ). В 2016 году  было составлено по 11 прогнозов НМУ первой степени опасности в девяти городах московского региона (гг. Москва, Воскресенск, Клин, Коломна, Серпухов, Мытищи, Подольск, Щелково, Электросталь). За весенний период составлено 6 прогнозов НМУ, за летний – 5; за осенний и зимний периоды прогнозы НМУ в г. Москве и городах Московской области не составлялись (рисунок 23).

Рисунок 23 – Количество прогнозов НМУ, составленных в  московском регионе в 2016 году

Наиболее часто в 2016 году периоды НМУ складывались в марте и июне (по 3 прогноза НМУ); в мае и июле было составлено по 2 прогноза НМУ; в апреле – 1 прогноз НМУ. Неблагоприятные метеорологические условия для рассеивания вредных примесей в рассматриваемые месяцы складывались, в основном, под влиянием теплого сектора циклона  и малоградиентного поля повышенного давления. В дни, когда отмечались НМУ, верхняя граница приземных инверсий фиксировалась на уровне 200-1000 м, а интенсивность от 2 до 8оС, ветер был штилевой или юго-восточной четверти, осадки отсутствовали. Для предотвращения образования высоких уровней загрязнения атмосферного воздуха составлялись прогнозы НМУ первой степени опасности, на основании которых все предприятия должны переходить на режим работы, который предусматривает сокращение выбросов на 15-20%. Прогнозы НМУ составлялись 10, 11 и 28 марта; 12 апреля; 10 и 26 мая; 01, 20 и 30 июня; 01 и 26 июля.

В периоды НМУ отмечались превышения предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ,  возрастало количество жалоб на загрязнение воздуха (таблица 6).

| Таблица 6 – Перечень прогнозов НМУ 1 степени опасности в 2016 году и веществ, превышающих ПДК м.р. в период действия прогноза НМУ |
| --- |
| №прогноза НМУ | Период действия прогноза НМУ | Вещества, по которым отмечались превышения ПДК (город) | Превышения ПДК м.р. | Количество жалоб (округ) |
| 1 | 10.03-11.03 | Диоксид азота (Москва) | 1,4 ПДК м.р. | 3 жалобы (ЮАО-2, СЗАО-1) |
| 2 | 11.03-12.03 | Диоксид азота (Москва) | 1,4 ПДК м.р. | 1 жалоба (ЮЗАО) |
| 3 | 28.03-29.03 | Диоксид азота (Москва) | 1,4 ПДК м.р. | 8 жалоб (СВАО-7, ЮАО-1) |
| 4 | 12.04-13.04 | Взвешенные вещества (Подольск) Диоксид азота (Москва) Фенол | 1,4 ПДК м.р. 1,2 ПДК м.р. 1,2 ПДК м.р. | - |
| 5 | 10.05-11.05 | Взвешенные вещества (Подольск) Диоксид азота (Москва) Формальдегид (Москва) | 2,2 ПДК м.р. 1,5 ПДК м.р. 1,6 ПДК м.р. | 1 жалоба (СВАО) |
| 6 | 26.05-27.05 | Формальдегид (Москва) Фенол (Москва) Диоксид азота (Москва) Сероводород (Москва) | 2,1 ПДК м.р. 1,7 ПДК м.р. 1,2 ПДК м.р. 2,4 ПДК м.р. | - |
| 7 | 01.06-02.06 | Диоксид азота (Москва) Сероводород (Москва) Хлорид водорода (Щелково) | 1,3 ПДК м.р. 2,0 ПДК м.р. 1,6 ПДК м.р. | 1 жалоба (ВАО) |
| 8 | 20.06-21.06 | Формальдегид (Москва) Оксид углерода (Москва) Сероводород (Москва) | 1,5 ПДК м.р. 1,4 ПДК м.р. 1,3 ПДК м.р. | - |
| 9 | 30.06-01.07 | Формальдегид (Москва) Сероводород (Москва) Диоксид азота (Москва) Аммиак (Щелково) | 1,7 ПДК м.р. 1,3 ПДК м.р. 1,4 ПДК м.р. 1,1 ПДК м.р. | 2 жалобы (ЮВАО) |
| 10 | 01.07-02.07 | Формальдегид (Москва) Диоксид азота (Москва) Фенол (Москва) | 1,6 ПДК м.р. 1,6 ПДК м.р. 1,3 ПДК м.р. | - |
| 11 | 26.07-27.07 | Формальдегид (Москва) Диоксид азота (Москва) | 2,3 ПДК м.р. 1,6 ПДК м.р. | 3 жалобы (ЮАО-2, ЮВАО-1) |

Прогнозы НМУ первой степени опасности передавались в Департамент природопользования и охраны окружающей среды г. Москвы, в Министерство экологии и природопользования Московской области, в ГУ МЧС России по г. Москве, в ФКУ «ЦУКС ГУ МЧС России по Московской области», в Межрайонную природоохранную прокуратуру            г. Москвы, в Департамент Росприроднадзора по ЦФО для организации регулирования выбросов загрязняющих веществ на предприятиях в городских или иных  поселениях.

Прогнозы НМУ размещались на сайте www.ecomos.ru. А также передавались для сокращения выбросов загрязняющих веществ по факсу и электронной почте на 33 предприятия г. Москвы и  22 предприятия Московской области на договорной основе.

В периоды НМУ, как правило, увеличивалось количество жалоб на качество воздуха от жителей г. Москвы и Подмосковья.

Устойчивые запахи, как правило, отмечались в вечерние, ночные и утренние часы, при слабом ветре и наличии в атмосфере задерживающих слоев инверсии температуры. Наибольшее количество жалоб в 2016 году поступило в марте, апреле, августе и декабре (рисунок 24). В такие дни в московском регионе, как правило, отмечался повышенный уровень загрязнения атмосферного воздуха. Ослаблению условий рассеивания способствовали слабый ветер и приземные инверсии температуры воздуха в ночные и утренние часы.

Рисунок 24 – Количество жалоб населения в  московском регионе, принятых                  ФГБУ «Центральное УГМС» в 2016 году

Всего в 2016 году в адрес ФГБУ «Центральное УГМС» всего поступило 159 жалоб (рисунок 25).

Наибольшее количество жалоб зарегистрировано из Южного (39 шт.)  и Северо-Восточного (34 шт.) административных округов. Жители этих округов в основном жаловались на сильный химический запах, запах жженного мусора, гари от сжигаемых промышленных отходов с примесью горелой резины и пластика,  иногда – на запах аммиака.

Вторыми по количеству жалоб является Юго-Восточный (23 шт.) и Восточный  (15 шт.) административные округа. Жалобы жителей, в основном, были на канализационный запах, запах сероводорода, нефтепродуктов и едкий химический запах от сжигаемых отходов.

Рисунок 25 – Количество жалоб и обращений жителей г. Москвы по округам,                             поступивших в 2016 г.

От жителей Московской области поступило 11 жалоб и 9 жалоб из Зеленоградского округа. Менее всего жалоб (от 1 до 6) было получено из Северного, Северо-Западного, Западного, Юго-Западного, Центрального, Троицкого и Новомосковского административных округов – всего 28 жалоб. В основном жители жаловались на удушающий запах жженой резины и пластика, химикатов, сероводорода и аммиака.

Жители г. Зеленоград жаловались на выбросы ЗАО «Логика». Оперативной группой был произведен выезд, превышений ПДК загрязняющих веществ в атмосферном воздухе не зафиксировано.

Наибольшее количество жалоб по Московской области принято из г. Мытищи –            5 жалоб, из остальных городов по 1-2 жалобы. Жители города Мытищи ощущали едкий химический запах, запах горелой резины и жженого пластика, запах гудрона и нефтепродуктов. Единичные жалобы поступали из гг. Балашиха, Железнодорожный, Электросталь, Электрогорск и Чеховского р-на.

В мае 2016 г. поступила коллективная  жалоба от населения п. Загорянский Щелковского района на загрязнение воздуха от проезда большегрузного транспорта.  Проведенное обследование выявило превышение ПДК по диоксиду азота (1,1 ПДК м.р.) и оксиду углерода (1,8 ПДК м.р.).

В августе 2016 года было произведено обследование в г. Истра Московской области по жалобам жителей. По результатам отбора были отмечены концентрации аммиака и сероводорода достигающие 1,2 и 2,0 ПДК м.р. соответственно. Данные обследование переданы в Администрацию Истринского муниципального района для принятия управленческих решений.

4.1.4. Высокое и экстремально высокое загрязнение  атмосферного  воздуха

В 2016 году высокого загрязнения воздуха вредными примесями в городах московского региона зарегистрировано не было. Экстремально высокого загрязнения не отмечалось.

## 4.2.  Состояние загрязнения поверхностных вод

## 4.2.1.  Состояние загрязнения поверхностных вод московского региона

В 2016 году (ежедекадно, ежемесячно, в основные фазы гидрологического периода) отобрано и проанализирована 801 проба воды, выполнено 35349 определений на содержание газовых компонентов, взвешенных, биогенных и органических веществ, показателей солевого состава, загрязняющих веществ.

Основными источниками загрязнения крупных водотоков региона остаются недостаточно очищенные хозяйственно-бытовые и промышленные сточные воды городов Одинцово, Клина, Серпухова, Каширы, Коломны, Москвы, Воскресенска, Подольска,               Наро-Фоминска, Щелково, Ногинска, Орехово-Зуево и др.; а также сельскохозяйственные стоки, поступающие непосредственно в реки или через их притоки.

Характерными загрязняющими веществами являются соединения азота и фосфора, взвешенные и органические вещества, нефтепродукты, фенолы, АПАВ, тяжелые металлы.

Температура воды в реках с наименьшей антропогенной нагрузкой (рр. Лама, Дубна, Сестра, Воря, верховье р. Москвы, Нерская, Ока, Лопасня, Нара) в зависимости от сезона года колебалась от минимальных значений (0,10С) в январе-марте и декабре (р. Москва –                          г. Звенигород, д. Барсуки) до максимальных (27,50С) в июле (р. Москва – г. Москва, Бесединский мост МКАД). Средняя величина температуры воды по региону составила 9,60С, что на 0,20С ниже, чем в 2015 году.

Реакция среды (рН) была близкая к нейтральной (7,59 ед.рН). Более кислая среда              (4,58 ед.рН) была отмечена в воде р. Москва – г. Москва, Бесединский мост МКАД в период осенней межени (сентябрь); более щелочная (8,63 ед.рН) – в Иваньковском водохранилище – г. Дубна (июнь).

Кислородный режим на водных объектах был удовлетворительный, среднее содержание растворенного в воде кислорода составило 8,21 мг/л, процент насыщения воды кислородом, в среднем равнялся 70, что на 1% ниже, чем в 2015 году.

Содержание легкоокисляемых органических веществ (по БПК5) в водотоках и водоемах Московской области было невысоким и составило 2,2 ПДК, что соответствует уровню 2011-2015 гг. Наименьшее значение (1,0 мгО2/л) было отмечено в воде р. Москва у д. Барсуки Можайского района в июле, октябре и ноябре. Максимальная величина (28,0 мгО2/л) зафиксирована в воде р. Воймега ниже г. Рошаль в апреле.

Количество органических веществ по ХПК  изменялось так же значительно, как и по БПК5 – от 0,5 ПДК в р. Осетр – п. Городня в октябре до 30,5 ПДК в воде р. Воймега ниже                г. Рошаль в июне.

Степень загрязненности рек московского региона различными формами азота была так же весьма разнообразной. Можно выделить группу рек (верховье р. Москва до г. Москвы,              р. Лама, Москворецкие водохранилища) в воде которых, содержание различных форм азота не превышало десятые доли ПДК, а нитратного азота – сотые доли ПДК. Наибольшая  загрязненность нитритным азотом в 2016 году была зафиксирована в воде р. Москва ниже            г. Воскресенск – 0,99 мг/л (49,5 ПДК); нитратным азотом в р. Москва – г. Москва, Бесединский мост МКАД  – 12,06 мг/л (1,3 ПДК). В среднем по региону содержание нитритного азота составило 5,2 ПДК; нитратного азота – 0,2 ПДК; аммонийного азота –                  4,2 ПДК, что соответствует содержанию прошлых лет. Максимальная величина аммонийного азота зафиксирована в воде р. Закза – д. Большое Сареево Одинцовского района – 15,79 мг/л               (39,5 ПДК). Содержание фосфатов в среднем по региону составило – 2,0 ПДК, однако в воде  р. Закза – д. Большое Сареево достигало 9,3 ПДК в феврале.

Содержание аммонийного и нитритного азота в 2016 году остается на уровне прошлых лет (рисунки 26-28). На рисунке 28 отмечается рост содержания фосфатов.

Рисунок 26 – Изменение среднегодовых концентраций аммонийного азота в целом по водным объектам московского региона по данным наблюдений                                          ФГБУ «Центральное УГМС»

Рисунок 27 – Изменение среднегодовых концентраций нитритного азота в целом по водным объектам московского региона по данным наблюдений                                          ФГБУ «Центральное УГМС»

Рисунок 28 – Изменение среднегодовых концентраций фосфатов в целом по водным объектам московского региона по данным наблюдений ФГБУ «Центральное УГМС»

Минерализация воды водотоков и водоемов Московской области в среднем составила 411,1 мг/л, что на 4,4 мг/л ниже, чем в прошлом году. Наибольшая величина (1270,9 мг/л) отмечена в феврале в воде р. Яуза –  г. Москва (устье). Наименьшая (117,0 мг/л) минерализация наблюдалась в р. Клязьма выше г. Щелково в декабре. Характер воды во всех водных объектах гидрокарбонатно-кальциевый, жесткость воды была умеренная                          (4,28 мг-экв/л), что выше, чем в 2015 году на 0,17 мг-экв/л. Выщелачивающей агрессией вода не обладает. Содержание хлоридов и сульфатов в воде всех водных объектов не превышало 0,2-0,3 ПДК и в среднем составило 55,5 мг/л и 33,1 мг/л соответственно. Наибольшая концентрация сульфатов была зафиксирована в воде р. Клязьма ниже г. Щелково в январе (408,7 мг/л). Максимальное содержание хлоридов (944,7 мг/л), как и предыдущие годы, отмечено в р. Воймега выше г. Рошаль в ноябре. Минимальным (1,8 мг/л) содержание хлоридов было в воде Истринского водохранилища – д. Пятница в апреле; сульфатов                 (8,0 мг/л) – в р. Нерская выше г. Куровское и р. Москва выше д. Нижнее Мячково и выше                г. Воскресенск в марте.

Загрязненность водных объектов тяжелыми металлами была не существенной. Осредненные концентрации хрома шестивалентного, свинца, никеля и цинка были невысокими и составили: 0,2 ПДК, 0,2 ПДК, 0,3 ПДК, 2,0 ПДК соответственно. Величины меди в среднем составили 2,0 ПДК, что на 1,0 ПДК меньше, чем в 2015 году. Наибольшие концентрации меди (до 35,0 ПДК) наблюдали в воде р. Воймега ниже г. Рошаль в апреле. Величины растворенного железа составили 2,7 ПДК, что на 0,4 ПДК выше, чем в 2015 году. Кроме того, в воде р. Воймега ниже г. Рошаль, как и в предыдущие годы, величины железа в июле достигали 48,8 ПДК, что обусловлено природным фактором формирования стока.

Среднее содержание фенолов составило 0,003 мг/л (3,0 ПДК); АПАВ – 0,074 мг/л              (0,7 ПДК); нефтепродуктов – 0,06 мг/л (1,2 ПДК). Максимальная величина фенолов                    (42,0 ПДК) зафиксирована в воде р. Воймега ниже г. Рошаль в апреле; АПАВ (9,6 ПДК) – в воде р. Пахра – д. Нижнее Мячково в сентябре; нефтепродуктов (44,0 ПДК) – в воде р. Яуза –                   г. Москва (устье) в ноябре.

Содержание  формальдегида во всех водных объектах было на порядок ниже ПДК  и лишь в воде р. Нара ниже г. Серпухов в марте достигало 11,8 ПДК.

Оценка качества воды водотоков и водоемов по удельному комбинаторному индексу загрязненности воды (УКИЗВ) показала, что качественный состав поверхностных вод московского региона в 2016 году представляется тремя классами пятью разрядами (3 класс;           4 класс разряды от «А» до «В», 5 класс).

3 классом качества, разряда «А» (загрязненные воды) характеризовалось качество воды Можайского, Истринского, Озернинского и Рузского водохранилищ, рек Москва (выше                 г. Звенигород) и Протва (выше г. Верея).

3 классом качества, разряда «Б» (очень загрязненные воды) характеризовалось качество воды рек Дубна, Ока, Лопасня (фоновые створы), Протва (ниже г. Верея), Москва на участке от г. Звенигород до г. Москва (п. Ильинское), Клязьма (выше г. Щелково) и Иваньковское водохранилище.

Четвертым классом, разрядов «А» и «Б»  (грязные воды)  характеризовались следующие водные объекты: реки Дубна (контрольный створ), Лама, Сестра, Кунья, Ока (в городах Серпухов и Кашира), Протва и Нара (выше г. Наро-Фоминск и в районе г. Серпухов), Осетр и   Москва (г. Москвы до устья), Яуза, Медвенка, Нерская и Клязьма (выше г. Щелково), Пахра (выше г. Подольск).

К классификации очень грязные воды  (4 класс разряды «В») относятся  реки Рожая, Закза и Ока (ниже г. Коломна), Москва (г. Москва, Бесединский мост МКАД; ниже д. Нижнее Мячково; ниже г. Воскресенск), Пахра (от г. Подольска до устья), Клязьма (ниже                           г. Орехово-Зуево) и Воймега (выше г. Рошаль).

Пятым классом качества (экстремально грязные воды) характеризовалось качество воды р. Воймега ниже г. Рошаль.

## Высокое и экстремально высокое загрязнение  поверхностных вод

В 2016 году на водных объектах московского региона зафиксирован 341 случай высокого загрязнения (ВЗ) различными веществами, что на 13 случаев больше, чем в                 2015 году, но на 50 случаев меньше, чем в 2014 году (рисунок 29).

Рисунок 29 – Изменение количества случаев высокого загрязнения водотоков                    московского региона в 2006-2016 гг. по данным наблюдений ФГБУ «Центральное УГМС»

Из общего числа ВЗ отмечено: 9 случаев органическими веществами по ХПК            (в основном р. Воймега); 18 случаев дефицита кислорода (рр. Воймега, Пахра, Москва, Рожая); 7 случаев железом (р. Воймега); 60 случаев легкоокисляемыми органическими веществами по БПК5 (рр. Москва, Пахра, Нара, Нерская, Рожая, Закза, Клязьма, Воймега); 107 случаев аммонийным азотом (рр. Москва, Пахра, Нерская, Рожая, Закза, Медвенка, Клязьма, Ока, Воймега, Нара); 128 случая нитритным азотом  (рр. Москва, Пахра, Нара, Закза, Медвенка, Рожая, Клязьма, Ока, Лопасня, Нерская); 1 случай фенолами и медью             (р. Воймега) и 1 случай нефтепродуктами и цинком (р. Яуза).

На рисунке 30 представлена диаграмма распределения количества случаев высокого загрязнения по водотокам Московской области, где четко заметно лидерство р. Москвы          (165 случаев), после которой следуют реки Воймега (52 случая), Пахра (43 случая) и Рожая  (20 случаев).

Рисунок 30 – Распределение случаев высокого загрязнения по водотокам московского  региона в 2006-2016 гг. по данным наблюдений ФГБУ «Центральное УГМС»

В 2016 году на водных объектах московского региона отмечено 2 случая экстремально-высокого загрязнения (ЭВЗ) растворенным в воде кислородом.

20 июля 2016 года в воде р. Воймега ниже г. Рошаль ФГБУ «Центральное УГМС» зафиксировано экстремально низкое содержание растворенного в воде кислорода – 1,45 мг/л, что соответствует уровню экстремально высокого загрязнения (ЭВЗ).

21 июля специалистами ОМПВ ЦМС ФГБУ «Центральное УГМС» проведено обследования участка р. Воймеги в районе г. Рошаль.

На исследуемом участке р. Воймега был проведен отбор проб воды в 4 створах наблюдения: створ №1 – р. Воймега выше г. Рошаль (0,2 км выше г. Рошаль (фоновый створ); створ №2 – р. Воймега – г. Рошаль (0,2 км выше автодорожного моста по Советской улице); створ №3 – р. Воймега ниже г. Рошаль (0,5 км выше впадения р. Вьюница; ниже выпуска сточных вод городских очистных сооружений и предприятий города); створ №4 – р. Воймега – д. Бакшеево (0,1 км выше автодорожного моста д. Бакшеево; 2,5 км ниже г. Рошаль (замыкающий).

В отобранных пробах воды, в створе №3, зафиксировано экстремально низкое содержание растворенного в воде кислорода – 1,69 мг/л. Дефицит растворенного в воде кислорода (ВЗ) зафиксирован на всем исследуемом участке, от фонового до замыкающего створа.

В створах ниже г. Рошаль также было зафиксировано 2 случая высокого загрязнения (ВЗ) аммонийным азотом: створ №3 – 6,56 мг/л; створ №4 – 4,78 мг/л.

Можно сделать вывод, что снижение содержания растворенного в воде кислорода и высокое содержание аммонийного азота обусловлено неэффективной работой очистных сооружений города и предприятий.

22 июля 2016 года содержание в воде р. Воймега растворенного кислорода повысилось до 2,69 мг/л, что соответствует уровню высокого загрязнения.

## Характеристика радиационной обстановки

В 2016 году радиационная обстановка в московском регионе была стабильно хорошая, превышений допустимых значений не наблюдалось.

Рисунок 31 – Среднемесячная и максимальная объемная суммарная бета-активность радионуклидов в приземном слое атмосферы в 2016 году по данным наблюдений                          ФГБУ «Центральное УГМС»

В 2016 году наблюдения за содержанием техногенных и природных радионуклидов в приземном слое атмосферы проводились непрерывно на станции Подмосковная путем отбора проб аэрозолей с помощью воздухо-фильтрующей установки «Тайфун-3а» на фильтр                ФПП-15-1,5 с экспозицией в одни сутки. Среднегодовая объемная суммарная бета-активность аэрозолей составила 9,8*10-5 Бк/м3, что в 1,2 раза ниже уровня предыдущего года. Максимальная среднемесячная объемная суммарная бета-активность аэрозолей наблюдалась в январе и составила 39,0*10-5 Бк/м3. Данные об объемной суммарной бета-активности аэрозолей представлены на рисунке 31.

Радиоактивные выпадения на подстилающую поверхность контролировались в пяти пунктах, три из которых расположены на территории г. Москвы (метеостанции Балчуг, ВДНХ и Тушино), остальные – на территории Московской области. Отбор проб радиоактивных выпадений производился с помощью марлевых планшетов с суточной экспозицией.

Рисунок 32 – Среднемесячные и максимальные суточные выпадения на станциях Московского региона в 2016 году по данным наблюдений ФГБУ «Центральное УГМС»

Среднегодовое значение суммарной бета-активности радиоактивных выпадений в               2016 г. составило 0,79 Бк/м2 в сутки, что в 1,2 раза ниже уровня предыдущего года. Максимальные суточные выпадения были зарегистрированы в феврале на станции Подмосковная и составили 6,83 Бк/м2 в сутки.  Данные о суммарной бета-активности выпадений представлены на рисунке 32.

Рисунок 33 – Мощность амбиентного эквивалента дозы (МАЭД) на станциях московского региона в 2016 году по данным наблюдений ФГБУ «Центральное УГМС»

Мощность амбиентного эквивалента дозы гамма-излучения (МАЭД) измерялась ежедневно на 17 станциях. Среднегодовая величина МАЭД на территории г. Москвы и Московской области изменялась от  0,10 мкЗв/ч до 0,14 мкЗв/ч (метеостанция Кашира), что находится в пределах колебаний естественного гамма-фона. Максимальные измеренные значения МАЭД наблюдались на станции Подмосковная и составили 0,20 мкЗв/ч. В среднем радиационный фон по г. Москве и Московской области составляет 0,11 мкЗв/час.  Данные о мощности экспозиционной дозы гамма-излучения представлены на рисунке 33.

Федеральное государственное бюджетное учреждение «Центральное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды»

(ФГБУ «Центральное УГМС»)

- Специализированные прогнозы погоды, консультации о неблагоприятных метеорологических явлениях, штормовые предупреждения

- ОГМО 8(495)605-23-37 moscgms-ogmo@mail.ru Викулин В.Е.

- Прогноз уровней воды

- ОГП 8(495)631-08-82  cugms-ogp@mail.ru Ефремова Н.А.

- Мониторинг окружающей среды

Центр мониторинга окружающей среды (ЦМС) cugms-cms@mail.ru Плешакова Г.В. 8(495)684-87-44, Трифиленкова Т.Б. 8(495)688-94-79

- атмосферный воздух  ОИМ ЦМС 8(495)681-54-56 moscgms-fon@mail.ru

Еременко Е.С., ОМА ЦМС 8(498)744-65-73 Чиркова Л.П.

- почва   ОФХМА ЦМС 8(498)744-65-78 Родионова Н.А.

- поверхностные воды  ОМПВ ЦМС 8(495)681-00-00 moscgms-ompv@mail.ru              Маркина О.Д.

- радиационное обследование ОРМ ЦМС 8(498)744-65-77 orm-centr@mail.ru

Костогладова Н.Н.

- Метеорология и климат

  - ОМиК 8(495)684-83-99 moscgms-oak@mail.ru Терешонок Н.А.

    - текущая (срочная) метеорологическая информация;

    - агрометеорологические наблюдения;

    - климатические характеристики.

- Работы в области гидрологии

- ОГ 8(495)684-76-99 moscgms-og@mail.ru Ракчеева Е.А.

  - расчеты характерных (максимальных, минимальных, средних) уровней и расходов воды;

  - составление обзоров и справок по гидрологическому режиму водных объектов.

- Экспертиза, проектирование, изыскания, справки, консультации

- ОИМ ЦМС 8(495)681-54-56

- гидрометеорологическая экспертиза проектов строительства и освоения территорий; расчет и выдача климатических справок и фоновых концентраций вредных веществ; составление планов мероприятий по регулированию выбросов загрязняющих веществ (ЗВ) в периоды НМУ.

  - ОМПВ ЦМС 8(495)681-00-00

    - расчет и выдача фоновых концентраций загрязняющих веществ в водные объекты с обеспеченным расходом воды в наиболее неблагоприятный период года.

- Разработка экологических документов предприятий

- составление разделов охраны окружающей природной среды (ОВОС, ПМООС); разработка нормативов предельно допустимых выбросов (ПДВ) и сбросов (НДС);

- рассмотрение обосновывающих материалов по установлению нормативов допустимых сбросов ЗВ в водные объекты (НДС); нормативно допустимого воздействия на водные объекта (НДВ).

  - Ремонт и поверка гидрометеорологических приборов

    - ССИ 8(498)744-67-70 ssi-ugms@mail.ru Левина Л.В.

127055, Москва, ул. Образцова, д.6

Тел/факс: 8(495) 684-80-99/684-83-11

e-mail: moscgms-aup@mail.ru

сайт: www.ecomos.ru

# Text boxes

На территории Московской области долгосрочные наблюдения за загрязнением атмосферного воздуха осуществляются на 19 постах в 9 городах Московской области (в Подольске и Клину – по 3,                        Воскресенске, Коломне, Мытищах,             Щелково, Серпухове и Электростали – по 2, в Дзержинском – 1) и 1 – в Приокско-Террасном заповеднике (рисунок 3.1).

Наблюдения за качеством атмосферного воздуха в Москве осуществляется на 16 стационарных и               1 маршрутном посту ФГБУ «Центральное УГМС» (таблица 3.1), расположенных во всех административных округах города, кроме ТиНАО  (рисунок 2).

повышенная

низкая

низкая

повышенная

Посты расположены в жилых районах, вблизи автомагистралей и крупных промышленных объектов. Это деление является условным, так как застройка и размещение предприятий не позволяет сделать четкого деления районов. Режим наблюдений ежедневный 2-4 раза в сутки в сроки, установленные               ГОСТ 17.2.3.01 – 86.

Автомагистральные

повышенная

Жилые

низкая

Промышленные

низкая

повышенная

повышенная

низкая

низкая

повышенная

повышенная

низкая

повышенная

низкая

низкая

высокая

повышенная

повышенная

низкая

высокая

очень высокая