ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА РОССИИ ПО ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИИ И МОНИТОРИНГУ  ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

ЦЕНТРАЛЬНОЕ МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

ПО ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИИ И МОНИТОРИНГУ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

(Центральное УГМС)

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

МОСКОВСКИЙ  ЦЕНТР ПО ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИИ И МОНИТОРИНГУ

ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ  С РЕГИОНАЛЬНЫМИ ФУНКЦИЯМИ

( ГУ «Московский ЦГМС-Р»)

СОСТОЯНИЕ ЗАГРЯЗНЕНИЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

МОСКОВСКОГО РЕГИОНА

О ВЫСОКИХ И ЭКСТРЕМАЛЬНО ВЫСОКИХ УРОВНЯХ ЗАГРЯЗНЕНИЯ

Декабрь

2003 года

# АДРЕС РЕДАКЦИИ: 103055, Москва, ул. Образцова, 6

# Тел.:                              281-79-84

# Факс:                            234-70-24

# e-mail:                         moscgms-aup@mail.ru

moscgms_oma@mail.ru

# Москва, 2003

|  |  |  | № И- 41 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | от 12.01.2004 |

( Государственное учреждение «Московский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды с региональными функциями»

СОСТОЯНИЕ

ЗАГРЯЗНЕНИЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ

СРЕДЫ МОСКОВСКОГО

РЕГИОНА

Ежемесячный сборник информационно-справочных материалов

12

2003

# Издается с апреля 1968 г.

Главный редактор           Н.В. Ефименко

Подписано в печать 12.01.2004   Тираж 30 экз.

# Размещение рекламы: С предложениями обращаться по телефону   281-7984

Сборник рассылается по заявкам, в розничную продажу не поступает.

# 1. ВВЕДЕНИЕ

Настоящий сборник составлен по результатам наблюдений, проводимых на сети Государственной службы наблюдений (ГСН), входящей в состав Государственного учреждения «Московский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды с региональными функциями» Росгидромета.

Сборник включает за декабрь 2003 г.:

- справку о высоких и экстремально высоких уровнях загрязнения окружающей среды;

- материалы, характеризующие средний уровень загрязнения атмосферного воздуха  и поверхностных вод на территории Московского региона;

- информацию о радиационной обстановке;

- некоторые дополнительные материалы, представляющие интерес для органов власти и управления, природоохранных и других заинтересованных организаций.

# 2. ОСНОВНЫЕ  СВЕДЕНИЯ О СЕТИ НАБЛЮДЕНИЙ ЗА ЗАГРЯЗНЕНИЕМ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ ГУ МОСКОВСКИЙ ЦГМС-Р

Государственное учреждение «Московский Центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды с региональными функциями» (ГУ Московский ЦГМС-Р), являясь территориальным органом Росгидромета, осуществляет государственный мониторинг окружающей среды на территории Московского региона.

Мониторинг состояния окружающей среды  включает:

- наблюдения за загрязнением атмосферы, поверхностных вод, почв и радиоактивности на Государственной сети наблюдений (ГСН);

- оценку и анализ данных наблюдений;

- прогноз  состояния и загрязнения природных сред (в том числе и радиоактивности) на базе анализа данных наблюдений.

## Сеть наблюдений за  загрязнением атмосферного воздуха

# На территории Московского региона долгосрочные наблюдения за загрязнением атмосферного воздуха осуществляются на 16 стационарных постах, расположенных в разных  округах г. Москвы, и на 18 постах в 9 городах Московской области.

# Загрязняющие вещества, по которым осуществляются наблюдения на сети

# Государственной службы наблюдения за состоянием окружающей среды:

| - азота диоксид | - водорода хлорид | - никель | - толуол |
| --- | --- | --- | --- |
| - азота оксид | - водорода цианид | - озон | - углеводороды |
| - аммиак | - железо | - ртуть | - углерода оксид |
| - ацетон | - кадмий | - свинец | - фенол |
| - 3,4-бензапирен | - кобальт | - сероводород | - формальдегид |
| - бензол | - ксилол | - цинк | - хлор |
| -взвешенные вещества | - марганец | - серы диоксид | - хром |
| - водорода фторид | - медь | - сульфаты |  |

## Сеть наблюдений за радиационным загрязнением

ГУ Московский ЦГМС-Р проводит радиационный мониторинг на территории Москвы и Московской области ежесуточно на 18 пунктах. Проводятся три типа измерения:

- мощность экспозиционной дозы излучения (МЭД) на 18 пунктах;

- выпадения радиоактивных аэрозолей на горизонтальный марлевый планшет на 5 пунктах;

- концентрация радиоактивных аэрозолей в атмосферном воздухе на воднобалансовой станции Подмосковная.

## Сеть наблюдений за загрязнением поверхностных вод

На  территории Московского региона долгосрочные наблюдения за загрязнением поверхностных вод проводятся на 25-и водных объектах, из них - на 5-ти водохранилищах (Иваньковское, Можайское, Рузское, Озернинское, Истринское), в 37 пунктах (60 створах). В пробах воды определяются 38 показателей  физико-химического состава.

Определяемые показатели физико-химического состава поверхностных вод

| Температура | ХПК | Азот аммонийный | Хром III Хром VI |
| --- | --- | --- | --- |
| Запах | Минерализация | Азот нитритный | Фенолы |
| Цветность | Ионы кальция | Азот нитратный | Формальдегид |
| Прозрачность | Ионы магния | Фосфаты | СПАВ |
| РН | Ионы натрия и калия | Кремний | Нефтепродукты |
| Растворенный кислород | Гидрокарбонаты | Железо общее | Никель |
| Процент насыщения кислородом | Хлориды | Медь | Фториды |
| Двуокись углерода | Сульфаты | Цинк | Марганец |
| ХОП | Свинец | Хром общий | Взвешенные вещества |

Гидрометеорологическая сеть

Метеорологическая сеть включает в себя 15 метеостанций, из которых 3 станции расположены на территории г. Москвы и 12 -  в городах Московской области. Гидрологическая сеть включает в себя гидрологическую станцию Красногорск, воднобалансовую станцию Подмосковная и 36 гидрологических постов на территории Москвы и Московской области.

# 3. ОСНОВНЫЕ ТЕРМИНЫ, ИСПОЛЬЗОВАННЫЕ В  НАСТОЯЩЕМ СБОРНИКЕ

# В настоящем сборнике приняты следующие понятия и сокращения:

ПДК (предельно допустимая концентрация) загрязняющего вещества в атмосферном воздухе – концентрация, не оказывающая в течение всей жизни прямого или косвенного неблагоприятного действия на настоящее или будущие поколения, не снижающая работоспособности человека, не ухудшающая его самочувствия и санитарно-бытовых условий жизни. Величины ПДК приведены в мг вещества на 1 м3 воздуха (мг/м3).

ПДКм.р. – максимально разовая ПДК, в основе установления которой лежит рефлекторное действие при кратковременном воздействии вредных веществ. Под рефлекторным действием понимается реакция со стороны рецепторов верхних дыхательных путей – ощущение запаха, раздражение слизистых оболочек, задержка дыхания и т.д.

ПДКс.с. – среднесуточная ПДК, устанавливается с целью предупреждения развития резорбтивного действия. Под резорбтивным действием понимают возможность развития общетоксических, гонадотоксических, эмбриотоксических, мутагенных, канцерогенных и других эффектов, возникновение которых зависит не только от концентрации вещества в воздухе, но и длительности вдыхания воздуха.

ВЗ – высокий уровень загрязнения

Для атмосферного воздуха:

содержание одного или нескольких веществ, превышающее максимальную разовую концентрацию ПДК в 10 и более раз.

Для поверхностных вод суши:

максимальное разовое содержание для нормируемых веществ 1-2 класса опасности в концентрациях, превышающих ПДК от 3 до 5 раз, для веществ 3-4 класса опасности - от 10 до 50 раз (для нефтепродуктов, фенолов, соединений  меди, железа и марганца - от 30 до 50 раз), величина биохимического потребления кислорода  (БПК5) от 10 до 40 мг О2/л, снижение концентрации  растворённого кислорода до значений от 3 до 2 мг/л; покрытие плёнкой  (нефтяной, масляной или другого происхождения) от 1/4 до 1/3 поверхности водного объекта при его обозримой площади до 6 км2;

- покрытие плёнкой поверхности водного объекта на площади от 1 до 2 км2 при его обозримой площади более 6 км 2.

- ХПК  -  химическое потребление кислорода.

Для радиоактивного загрязнения природной среды:

- мощность экспозиционной  дозы гамма-излучения  на местности,  измеренная на высоте 1 м от поверхности  земли, превысила среднемесячное значение за истекший месяц на данном пункте на  величину 3 сигма  (();

- 10 - кратное  увеличение суммарной бета-активности выпадений радиоактивных веществ и 5 -кратное увеличение  концентрации суммарной бета-активности  приземного слоя воздуха, по данным вторых измерений на 5-е сутки после отбора проб по сравнению со среднесуточными значениями за предыдущий  месяц.

ЭВЗ – экстремально высокий уровень загрязнения природной среды

Для атмосферного воздуха:

- содержание одного или нескольких  веществ, превышающее максимальную разовую предельно допустимую концентрацию (ПДК):

- в 20-29 раз при сохранении этого уровня более 2-х суток;

- в 30-49 раз при сохранении этого уровня от 8 часов и  более;

- в  50 и более раз;

- визуальные и органолептические признаки:

- появление устойчивого, не свойственного данной местности (сезону) запаха;

- обнаружение влияния воздуха на органы чувств человека – резь в глазах, слезотечение, привкус во рту, затруднённое дыхание и др.;

- выпадение подкрашенных дождей и других атмосферных осадков, появление осадков со специфическим запахом или несвойственным привкусом.

Для поверхностных вод суши:

- максимальное разовое содержание для нормируемых веществ 1-2 класса опасности в концентрациях,  превышающих ПДК в 5 и более раз, для веществ 3-4 класса опасности – в 50 и более раз;

- появление запаха вод интенсивностью более 4 баллов, не свойственного воде ранее;

- покрытие плёнкой (нефтяной, масляной или другого происхождения)  более  1/3 поверхности водного объекта при его обозримой площади до 6 км2;

- покрытие пленкой поверхности водного объекта на площади 2 и более км2 при его обозримой площади более 6 км2;

- увеличение биохимического потребления кислорода (БПК5) свыше 40 мгО2/л;

- массовая гибель моллюсков, раков, рыб, других  водных организмов и водной растительности;

- снижение содержания растворённого кислорода до значения 2 мг/л и менее.

Для радиоактивного загрязнения природной среды:

- мощность экспозиционной дозы гамма-излучения на местности, измеренная на высоте 1 м от поверхности земли, составила 60 мкР/ч и более;

- концентрация суммарной бета-активности в атмосферном воздухе по данным первых измерений (через одни сутки после окончания отбора проб) превысила 3700х10-3Бк/м3;

- суммарная бета-активность выпадений по результатам первых измерений (через одни сутки после отбора проб) превысила 110 Бк/м2 в сутки.

_________________________________________________________________________________

(() - среднеквадратическое  отклонение результатов измерения мощности экспозиционной дозы гамма-излучения на местности на данном пункте наблюдения от среднего значения, определяемое в соответствии с “Методическими указаниями по использованию дозиметров ДРГ-01Т на радиометрической сети станций”, Обнинск, НПО “Тайфун”,1989 г.

# 4 . О ВЫСОКИХ И ЭКСТРЕМАЛЬНО ВЫСОКИХ УРОВНЯХ ЗАГРЯЗНЕНИЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ В ДЕКАБРЕ 2003 ГОДА

## 4.1. Высокие и экстремально высокие уровни загрязнения

## атмосферного  воздуха

В декабре случаев высокого (более 10 ПДК) и экстремально высокого (более 20 ПДК)  загрязнения атмосферного воздуха вредными примесями на территории Московского региона зарегистрировано не было.

## 4.2. Высокие и экстремально высокие уровни загрязнения

## поверхностных вод

В декабре 2003 года отмечено 13 случаев высокого загрязнения (ВЗ)  из них 5 случаев ВЗ аммонийным азотом, 2-нитритным азотом,   2- нефтепродуктами и 4 случая марганцем (табл.1, рис.1), что на 10 случаев больше, чем в ноябре 2003года.

Рисунок 1

Таблица 1

| № п/п | Наименование створа | Дата отбора пробы воды | Концентрация, мг\л | Показатель качества |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Случаи ВЗ |
| 1. | р. Закза - д.Б.Сареево | 04.12 | 8,5 | Аммонийный азот |
| 2. | р.Москва –г.Москва(нефтезавод) | 02.12 | 4,6 | -----«----- |
| 3. | р.Медвенка – д.Б.Сареево | 04.12 | 4,4 | -----«----- |
| 4. | р,Москва – выше д.Н.Мячково | 03.12 | 4,1 | ------«------ |
| 5. | р.Клязьма ниже г.Щелково | 17.12 | 3,9 | -------«------ |
| 6. | р.Москва - г.Москва (нефтезавод) | 02.12 | 0,216 | Нитритный азот |
| 7. | р.Закза – д.Б.Сареево | 04.12 | 0,343 | -----«----- |
| 8. | р.Закза-д. Б.Сареево | 04.12 | 1,79 | Нефтепродукты |
| 9. | р..Яуза – г.Москва(устье) | 02.12 | 1,67 | -------«------- |
| 10. | р.Нара-ниже г.Серпухов | 14.12 | 0,400 | Марганец |
| 11. | р.Нара выше г.Серпухов | 14.12 | 0,367 | -------«------ |
| 12. | р..Яуза – г.Москва(устье) | 02.12 | 0,324 | -------«------- |
| 13. | р.Москва –ниже д.Нижнее Мячково | 02.12 | 0,308 | -------«------- |

Осредненные величины основных загрязняющих веществ (медь, фенолы, нефтепродукты) показывают четкую закономерность в изменении качества воды р.Москвы. Если в фоновом створе (п.Ильинское) вышеуказанные показатели составляли 1-2ПДК, то в контрольном створе (ниже нефтезевода г.Москвы) они увеличивались  до 4-5 ПДК).

# 5. ОБ УРОВНЯХ ЗАГРЯЗНЕНИЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ НА  ТЕРРИТОРИИ МОСКОВСКОГО РЕГИОНА  В ДЕКАБРЕ 2003 ГОДА

## 5.1. Состояние загрязнения атмосферного воздуха в г. Москве

В Москве сохраняется повышенное содержание в воздухе диоксида азота, формальдегида и фенола.

Высокий  уровень загрязнения воздуха зарегистрирован:

- на Варшавском шоссе в районе Нижних котлов, где средние концентрации фенола и формальдегида составили 2,3 и 2,7 ПДКс.с. Максимальная разовая концентрация фенола превысила норму в 2 раза, а повторяемость случаев с концентрациями выше ПДКм.р. составила 20%;

- на Ивантеевской улице, где средние концентрации диоксида азота, фенола, формальдегида составили 1,6-2,0 ПДКс.с. Максимальная разовая концентрация диоксида превысила норму в 1,9 раза, а повторяемость случаев с концентрациями выше ПДКм.р. составила 18%.

Повышенный уровень загрязнения диоксидом азота отмечен на Балчуге,    Можайском шоссе, Сухаревской пл., улицах Бутырской, Полярной, Народного Ополчения, Чертановской, Долгопрудной, Шипиловской, Туристской и 4-м Вешняковском пер. Средние концентрации составили 1,2-1,6 ПДКс.с.,  повторяемость концентраций выше ПДКм.р. – 6-17%, а максимальные концентрации колебались в пределах 1,4 -2,2 ПДКм.р.

Пониженный уровень загрязнения воздуха наблюдался в этом месяце на ВВЦ и улицах Шоссейной, Братеевской. Средние и максимальные концентрации нормы не превышали.

Средние и максимальные концентрации взвешенных веществ, оксида азота, хлористого водорода, аммиака, бензола, средние концентрации оксида углерода, фенола, а также максимальные концентрации сероводорода, формальдегида, толуола, ксилола и ацетона не превышали норму. Диоксида серы и цианистого водорода в воздухе города не обнаружено.

По сравнению с предыдущим месяцем в декабре понизилось  содержание   в воздухе формальдегида.

Рис. 2 Суточный ход уровня загрязнения атмосферы  по индексу загрязнения атмосферы (ИЗА5) в декабре 2003 года в г. Москве

В соответствии  с существующими методами оценки уровень загрязнения считается:

низким при  ИЗА < 5;

повышенным – при 7 > ИЗА > 5;

высоким  - при 14 > ИЗА > 7;

очень высоким  при ИЗА равным или больше 14.

## 5.2. Состояние загрязнения атмосферного воздуха в городах
 Московской области

В Воскресенске сохраняется повышенное загрязнение атмосферного воздуха аммиаком и диоксидом азота. Средние за месяц концентрации составили: аммиака 2,3 ПДКс.с. и диоксида азота в 1,2 ПДК с.с. Максимальная разовая концентрация диоксида азота превысила норму в 1,2 раза. Средние и максимальные концентрации взвешенных веществ, оксида углерода, оксида азота, фтористого водорода, а также максимальная концентрация  аммиака нормы не превышали. Диоксида серы в воздухе не обнаружено.

В Дзержинском максимальная концентрация диоксида азота превышала норму в 1,6 раза. Средние и максимальные концентрации оксида углерода, взвешенных веществ, бензола, максимальные концентрации ксилола и толуола, а также средние концентрации диоксида азота нормы не превышали. Диоксида серы не обнаружено.

В Клину максимальные разовые концентрации взвешенных веществ и диоксида азота превысили норму в 1,4 и 1,1 раза соответственно. Средние и максимальные разовые концентрации оксида углерода и оксида азота, а также средние концентрации взвешенных веществ и диоксида азота находились в пределах нормы. Содержание в воздухе диоксида серы, сероуглерода, сероводорода и ртути не обнаружено.

В Коломне сохраняется повышенный уровень загрязнения воздуха формальдегидом, средняя концентрация превысила норму в 1,7 раза. Средние и максимальные разовые концентрации диоксида и оксида азота, оксида углерода, фтористого водорода,  а также максимальная разовая концентрация формальдегида нормы не превышали. Диоксида серы и взвешенных веществ в воздухе не обнаружено.

В Мытищах повысилось содержание в воздухе формальдегида, средняя концентрация превысила норму в 1,5 раза. Сохраняется повышенный уровень загрязнения воздуха диоксидом азота, средняя концентрация превысила норму в 1,8 раза,  максимальная разовая концентрация – в 1,6 раза. Средние и максимальные концентрации взвешенных веществ, диоксида серы, оксида азота, оксида углерода, фенола, бензола, а также максимальные концентрации формальдегида, толуола и ксилола не превышали нормы. Сероуглерода в воздухе города не обнаружено.

В Подольске средний уровень загрязнения  воздуха диоксидом азота находится  в пределах нормы, лишь в центре города он превысил норму в  1,5 раза. Максимальная разовая концентрация диоксида азота, равная 2,1 ПДКм.р., отмечена в центре города. Средние и максимальные концентрации оксида азота, оксида углерода, формальдегида,  хлористого водорода,  бензола, а также максимальные концентрации ксилола и толуола  не превышали нормы. Взвешенных веществ и диоксида серы не обнаружено.

В Серпухове максимальная разовая концентрация диоксида азота превышала норму в 1,8 раза. Средние и максимальные концентрации взвешенных веществ, диоксида серы,  оксида углерода, оксида азота, фенола, формальдегида, а также средняя концентрация диоксида азота и максимальная концентрация ацетона   находились в пределах нормы.

В Щёлково средние за месяц концентрации диоксида азота превысили норму в 1,3 раза, хлористого водорода – в 1,1 раза, максимальные разовые - в  1,6 и в 2,1 раза соответственно. Средние и максимальные разовые  концентрации оксида углерода, оксида азота, бензола и хлора, а также максимальные разовые концентрации ксилола, толуола и ацетона нормы не превышали. Содержание в воздухе диоксида серы и взвешенных веществ не обнаружено.

В Электростали сохраняется повышенное содержание в атмосферном воздухе диоксида азота, средняя за месяц концентрация превысила норму в 1,6 раза, максимальная разовая – в 1,5 раза. Средние и максимальные концентрации взвешенных веществ, диоксида серы, оксида углерода, оксида азота, формальдегида и  хлора нормы не превышали.

По сравнению с предыдущим месяцем повысился уровень загрязнения воздуха формальдегидом в Мытищах.

## 5.3. О жалобах и обращениях жителей г. Москвы и Московской области

В декабре 2003 года в оперативную экологическую службу Московского ЦГМС-Р (т.281-79-84) поступила 1 жалоба из ЮВАО на выбросы сажи.

## 5.4. Неблагоприятные метеорологические условия рассеивания примесей (НМУ)

В начале декабря Московский регион находился в малоградиентном поле повышенного давления, вблизи центра антициклона. Инверсии температуры, слабый ветер и морось способствовали накоплению вредных примесей в приземном слое в ночные и утренние часы. При таких условиях 2-го декабря ожидался высокий уровень загрязнения воздуха, и на предприятия Москвы и области передавались предупреждения для сокращения выбросов на 15-20 % с 18 часов 1-го декабря до 18 часов 2-го декабря.

С 5-го декабря через территорию региона проследовало несколько циклонов. Прохождение фронтов сопровождалось порывистым ветром и выпадением осадков, что приводило к естественному очищению атмосферы.

Последние дни месяца характеризовались антициклонической деятельностью. Метеорологические условия способствовали кратковременному накоплению вредных примесей в утренние часы. Однако высокий уровень не наблюдался и не прогнозировался.

## 5.5. Состояние загрязнения поверхностных вод  Московского региона

Состав и свойства водных объектов Московского региона изучали в декабре на 17 реках в 25 пунктах (44 створах) и 1-м водохранилище (Иваньковское) в 1-м пункте (1 -м створе). Отобрано и проанализировано 50 проб воды на 21 ингредиент.

Погода на территории Московского региона в декабре 2003г. определялась, в основном, влиянием пониженного атмосферного давления. В первой декаде месяца отмечались оттепели, снежный покров сошел почти полностью. Во второй половине месяца температура понизилась, однако в дневные часы была выше 00С.

На реках области в декабре наблюдались условия зимней межени, однако в первой декаде на большинстве водных объектов наблюдался   подъем уровней воды. Водность периода, в среднем, была несколько выше нормы.

В исследуемый период температура воды в водотоках и водоемах колебалась от 0,5 (р.Дубна – п.Вербилки - 22.12) до 7,20С (р. Москва выше д.Н.Мячково, 13.12), средняя величина равнялась 2,50С; реакция среды (рН) была слабощелочная (7,40-8,80), максимум отмечали в р. Медвенке – д.Б.Сареево (04.12). Количество взвешенных веществ в воде, в среднем, составило 19,5мг/л, наибольшая величина - 67,5мг/л отмечалась в устье р.Яузы.

Кислородный режим в воде был удовлетворительный. Среднемесячная концентрация растворенного в воде кислорода равнялась 10,1 мг/л, насыщение воды кислородом не превышало 77%. Биохимическое потребление кислорода (БПК5), в среднем, составляло 3,2мгО2/л (1,6 ПДК), химическое – 31,3 мгО/л (2,1 ПДК). Средние концентрации нитратного азота составляли десятые доли ПДК (1,04 мг/л), аммонийного - 1,3 ПДК (2,5 мг/л), нитритного – 3,2ПДК (0,064 мг/л); максимальная величина аммонийного азота - 8,5мг/л (22 ПДК) и нитритного – 0,343 (17ПДК) отмечалась в воде р.Закзы - д. Б. Сареево (04.12).

Количество   меди в воде колебалось, в среднем, от 1  до 12 ПДК, никеля в пределах 2ПДК, цинка и хрома шестивалентного в пределах 1ПДК. Большие величины наблюдали: по меди (12 ПДК) в р.Оке ниже г.Серпухова.   Среди загрязняющих веществ - фториды, СПАВ и формальдегид, в среднем, составляли десятые  доли ПДК (0,72; 0,046; 0,017 мг/л, соответственно ), максимальные концентрации формальдегида отмечали в р.Москве – г.Москва (Бабьегородская пл.) – 0,180мг/л (02.12); СПАВ – р.Пахра ниже г.Подольска – 0,219мг/л (03.12). Величина  нефтепродуктов, в среднем, составила 5 ПДК (0,25мг/л), фенолов - 4ПДК (0,004 мг/л).

По сравнению с ноябрем 2003 года в декабре  температура воды снизилась на 1,5 0С, количество растворенного в воде кислорода на 0,30мг/л, величина органического вещества по БПК5 на  0,5мг0/л; по ХПК на 3,3мгО/л, нитратного азота на 0,1мг/л; СПАВ на 0,025мг/л; фторидов на 1,0мг/л, но в тоже время увеличились концентрации аммонийного азота в 2 раза,  нефтепродуктов в 2,5раза, СПАВ на 0,025мг/л,  остальные показатели практически  не изменились.

Относительно декабря  2002 года, в декабре 2003 года уменьшилось содержание растворенного в воде кислорода на 0,8мг/л содержание органических веществ по ХПК на 3,3мг0/л, взвешенных веществ на 1,9мг/л,  но в то же время возросли концентрации аммонийного в 3 раза; нитритного и нитратного  азота в 2 раза; СПАВ и нефтепродуктов на 1ПДК.

Рис. 3. Динамика изменения основных загрязняющих веществ в воде р. Москвы

в декабре 2003 г.

(осредненные концентрации веществ в долях ПДК).

## 5.6. Характеристика радиационной обстановки

В декабре на контролируемой территории уровень радиоактивного загрязнения атмосферы не превышал допустимых норм.

В среднем, радиационный фон по Москве составляет 11,2 мкР/ч, по Московской области - 11,5 мкР/ч. Максимальное зарегистрированное значение мощности экспозиционной дозы – 18 мкР/ч (Клин). Радиоактивные выпадения в сутки на 1 м2 , в среднем, составляют 1,17 Бк, максимальные выпадения зарегистрированы в пункте Подмосковная – 4,43 Бк/м2*сутки. Концентрация радиоактивных аэрозолей в атмосферном воздухе, в среднем -  7,9 Бк/м3*сут, максимальное значение – 21,6 Бк/м3*сут.

# 6. ОСОБЕННОСТИ ПОГОДНЫХ УСЛОВИЙ

## 6.1. Влияние погодных условий декабря

В декабре 2003 года в Московском регионе преобладала аномально теплая для данного времени погода с установлением снежного покрова в начале месяца.

Средняя за месяц температура воздуха составила в области –2,4…-2,9ºС, в Москве –1,4…-2,1ºС, что теплее нормы на 4 - 5º. Максимальная температура воздуха временами достигала +2…+3,5ºС, минимальная 7 и 25 декабря опускалась до –13…-16ºС.

Осадки в декабре выпадали в виде снега, мокрого снега и дождя. Их количество за месяц составило 21 – 43 мм (45 – 85% месячной нормы). В начале месяца, 4 – 6 декабря повсеместно установился снежный покров. В течение месяца снежный покров в результате оттепелей подтаивал и уплотнялся. Высота его к концу месяца составила 6 – 14 см. Глубина промерзания почвы незначительная: 5 – 20 см. В прошлом году промерзание почвы в конце декабря достигало 45 – 70 см.

Агрометеорологические условия для перезимовки озимых культур были удовлетворительными. Минимальная температура почвы на глубине узла кущения не опускалась ниже -1ºС.

## 6.2. Климатические особенности января

Январь – центральный и самый холодный зимний месяц.

Средняя месячная температура воздуха от декабря к январю понижается примерно на 2,5о С, а с января начинается ее повышение.

Средняя многолетняя температура воздуха в январе составляет в Москве –9.3оС, в Подмосковье от –9.8 о С (юг области) до –10.7 о С (север и восток области). За последние десять лет январь значительно потеплел: средняя месячная температура воздуха составляет  - 6, - 7 о С.

Абсолютный минимум температуры воздуха в Подмосковье   за весь период наблюдений оставляет -53 о С (1940 г), в Москве -43 о С (1940 г).

Январь характеризуется коротким световым днем (7-8 часов) и значительной повторяемостью пасмурного неба  (18-21 день).

Больше половины дней месяца (16-19 дней) бывает с осадками преимущественно в виде снега ( 82-85% месячной суммы). Снегопад обычно длительный, средняя продолжительность его 9-13 часов в день.

Высота снежного покрова в конце месяца составляет 23-28 см.

В зависимости от условий  циркуляции высота снежного покрова в отдельные годы может значительно колебаться и составлять всего 2-6 см.  Отмечены также редкие случаи, когда во время оттепелей на полях появлялись проталины , или снежный покров на несколько дней сходил с полей почти полностью.

Характерное явление для подмосковной зимы – метели. Они обычно связаны с циклонической деятельностью и прохождением фронтальных разделов. В январе наблюдается 8-12 дней с метелью.

В среднем 3 дня в месяц бывает с туманом. Средняя продолжительность тумана 12-16 час за месяц.

В дни с туманом, дождем или моросью при небольших отрицательных температурах наблюдается образование гололеда. Повторяемость гололеда от года к году колеблется от 0 до 7-12 дней за месяц.

Преобладающее направление ветра в январе  юго-западное.  Средняя скорость ветра 3-5 м/с .